# ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 19 июня 2003 г. N 231 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ В целях установления единых требований по контролю качества нефтепродуктов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с нефтепродуктами, приказываю: 1. Утвердить Инструкцию по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения. 2. Департаменту государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности (Михайлову С.А.): 2.1. Представить Инструкцию по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации в установленном порядке. 2.2. Организовать контроль и надзор за соблюдением Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения. 3. Настоящую Инструкцию ввести в действие с 30 июня 2003 г. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Леонова И.В. Министр И.Х.ЮСУФОВ Утверждена Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 231 ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 1. Область применения 2. Термины и определения 3. Общие положения 4. Требования к оборудованию для технологических операций с нефтепродуктами 5. Общие требования к обеспечению сохранения качества нефтепродуктов 6. Контроль качества при приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов 7. Особенности контроля качества нефтепродуктов для авиационной техники 8. Особенности контроля качества нефтепродуктов на трубопроводном транспорте 9. Отбор проб нефтепродуктов из средств хранения и транспортирования 10. Основные мероприятия, связанные с выявлением некондиционных нефтепродуктов. Восстановление качества нефтепродуктов 11. Организация контроля качества отработанных нефтепродуктов Приложение N 1. Паспорт качества (образец) Приложение N 2. Объемы приемо-сдаточного и контрольного анализов нефтепродуктов Приложение N 3. Форма акта отбора проб нефтепродуктов (образец) Приложение N 4. Форма журнала регистрации проб нефтепродуктов (образец) Приложение N 5. Форма журнала выдачи паспортов качества (образец) Приложение N 6. Форма журнала анализа топлив (образец) Приложение N 7. Форма журнала анализа масел (образец) Приложение N 8. Форма журнала анализа консистентных смазок и технических жидкостей (образец) Приложение N 9. Форма журнала анализа отработанных нефтепродуктов (образец) Приложение N 10. Форма графика проведения анализов хранимых нефтепродуктов (образец) Приложение N 11. Форма журнала регистрации некондиционных нефтепродуктов (образец) Приложение N 12. Форма графика поверки средств измерений (справочное) Приложение N 13. Минимальный объем пробы, необходимый для проведения анализа (образец) Приложение N 14. Акт об установлении ненадлежащего качества нефтепродуктов (образец) Приложение N 15. Показатели качества, по которым может быть восстановлено качество нефтепродукта 1.Область применения 1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к организации и проведению работ по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов при приеме, хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения. 1.2. Положения и требования настоящей Инструкции распространяются на жидкие нефтяные топлива, масла, смазки и технические жидкости (в дальнейшем - нефтепродукты), выпускаемые по стандартам или техническим условиям. 1.3. Требования Инструкции обязательны для применения организациями нефтепродуктообеспечения независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими технологические операции с нефтепродуктами по их приему, хранению, транспортированию и отпуску. 2.Термины и определения В целях настоящей Инструкции используются следующие термины и определения: Арбитражный анализ - установление соответствия качества нефтепродукта требованиям нормативных документов, проводимое в независимой лаборатории при возникновении разногласий в оценке качества между потребителем и поставщиком. Независимая лаборатория выбирается по согласованию заинтересованных сторон. При проведении арбитражного анализа могут присутствовать заинтересованные стороны. Арбитражная проба - контрольная проба, используемая для проведения арбитражного анализа. Донная проба - это точечная проба нефтепродукта, отобранная со дна резервуара (емкости транспортного средства) переносным металлическим пробоотборником, который опускается до дна резервуара (емкости). Донная проба в объединенную пробу не включается, а анализируется отдельно. Исправление (восстановление) качества нефтепродукта - доведение показателя(лей) качества некондиционного нефтепродукта до требований нормативного документа за счет смешения его с той же маркой кондиционного нефтепродукта, имеющего соответствующий запас качества. Контроль точности проведения испытаний нефтепродуктов - совокупность организационных мероприятий, средств и методов испытаний, средств и методов контроля точности испытаний и объектов контроля, взаимосвязанных единой целью - обеспечение единства измерений и требуемых метрологических характеристик методов испытаний. Контрольная проба - часть точечной или объединенной пробы нефтепродукта, которая используется для выполнения анализа. Лабораторные испытания (анализ) - оценка соответствия качества контрольной пробы нефтепродукта требованиям нормативного документа, проводимая в условиях лаборатории с использованием стандартных методов испытаний по установленному при аккредитации перечню показателей качества. Нефтепродукт - готовый продукт, полученный при переработке нефти, газового конденсата, углеводородного и химического сырья (синтетический бензин). Нефтепродуктообеспечение - процесс перемещения нефтепродуктов основными видами транспорта (железнодорожный, трубопроводный, автомобильный, речной и морской) от районов производства в районы потребления. Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов в организациях (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, стационарные и передвижные автозаправочные станции и автозаправочные комплексы) осуществляют в необходимых количествах и ассортименте нефтепродуктов с целью удовлетворения потребительского спроса. Объединенная проба - проба нефтепродукта, составленная из нескольких точечных проб, отобранных в соответствующем порядке и объединенных в указанном соотношении. Паспорт качества нефтепродукта - документ, устанавливающий соответствие численных значений показателей качества нефтепродукта, полученных в результате лабораторных испытаний. Показатель качества нефтепродукта - количественная характеристика одного или нескольких свойств нефтепродукта, определяющих его качество. Приемо-сдаточный анализ - оценка соответствия качества нефтепродукта по установленному перечню показателей марке и данным, приведенным в паспорте качества поставщика (при приеме) или журнала анализов (при отпуске), а также требованиям нормативного документа на нефтепродукты. Стандартный метод испытания - метод испытания нефтепродуктов по определению показателя качества, на который дается ссылка в разделе "технические требования" нормативного документа на конкретную марку нефтепродукта. Если метод испытания стандартизован, т.е. на него разработан стандарт вида "Методы испытаний", то в разделе "технические требования" дается ссылка на номер стандарта. Если метод испытания не стандартизован, то в разделе "Методы испытаний" нормативного документа на нефтепродукт приводится полный текст этого метода испытания. Точечная проба - проба, отобранная за один прием. Она характеризует качество нефтепродукта в одном тарном месте (бочке, бидоне, канистре и др.) или на определенном заданном уровне в резервуаре (транспортном средстве) или в определенный момент времени при отборе из трубопровода. Экспресс-анализ - оценка качества нефтепродукта, проводимая с использованием экспресс-метода. Данные экспресс-анализа нельзя использовать для предъявления претензии, оформления паспорта качества нефтепродукта или записи в журнал анализов. Если экспресс-анализ показал, что нефтепродукт некондиционный, то эти данные необходимо проверить лабораторными испытаниями. Экспресс-метод - метод испытания, позволяющий с установленной вероятностью за более короткое время, чем стандартный метод, определить показатель качества нефтепродукта и принять решение о необходимости проверки его в лабораторных условиях. 3. Общие положения 3.1. Контроль и обеспечение сохранения качества нефтепродуктов - комплекс мероприятий, осуществляемых при подготовке и проведении операций по приему, хранению, транспортированию и отпуску нефтепродуктов с целью предотвращения реализации некондиционных нефтепродуктов. 3.2. Нефтепродукт, поступающий в организацию нефтепродуктообеспечения или отпускаемый организацией нефтепродуктообеспечения, сопровождается паспортом качества на партию согласно образцу (Приложение N 1). 3.3. Контроль и обеспечение сохранения качества нефтепродуктов осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 3.4. Ответственным в организации нефтепродуктообеспечения за осуществление мероприятий по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов является должностное лицо, назначенное распорядительным документом организации. 3.5. Испытания нефтепродуктов в зависимости от их назначения подразделяют на приемо-сдаточные, контрольные, в объеме требований нормативного документа и арбитражные (объемы приемо-сдаточного и контрольного анализа нефтепродуктов приведены в приложении N 2). 3.6. Приемо-сдаточный анализ нефтепродукта проводят: при приеме продукта из транспортных средств (до слива); при отпуске - до отправления транспортных средств. 3.7. Контрольный анализ нефтепродуктов проводят: после слива из транспортных средств; после внутрискладских перекачек; при поступлении нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу в резервуары организаций нефтепродуктообеспечения; при длительном хранении: бензина - не реже одного раза в 6 месяцев, остальных нефтепродуктов (кроме нефтепродуктов, поступивших в запаянной таре и другой герметичной упаковке) - не реже одного раза в год; не позже 24 часов после налива нефтепродукта по пробам, отобранным из транспортных средств. 3.8. Анализ нефтепродукта в объеме требований нормативного документа проводят: при производстве нефтепродукта; при длительном хранении: бензина - не реже одного раза в год, остальных нефтепродуктов (кроме нефтепродуктов, поступивших в запаянной таре и другой герметичной упаковке) - не реже одного раза в 2 года; если номера транспортных средств не совпадают с номерами, указанными в документах отправителя; если транспортные средства не имеют пломб или они неисправны, или транспортные средства опломбированы не станцией отправителя; если нефтепродукт поступил в неисправной таре или с нарушенной заводской упаковкой; если нефтепродукт прибыл без паспорта качества поставщика или паспорт качества поставщика заполнен не по всем показателям нормативного документа; если по данным паспорта качества поставщика или по результатам приемо-сдаточного анализа установлено несоответствие качества нефтепродукта требованиям нормативного документа; если показатели качества в паспорте имеют срок давности не более 2-х месяцев; после восстановления качества нефтепродукта. 3.9. Арбитражный анализ проводят по всем показателям качества нефтепродукта согласно требованиям нормативного документа или по показателям, вызвавшим разногласия. Если в нормативном документе для определения показателя качества указано несколько методов испытания, то в качестве арбитражного используют метод, определенный как арбитражный. 3.10. Для обеспечения учета контрольных операций при определении качества нефтепродуктов оформляются следующие документы: паспорта качества (приложение N 1); акты отбора проб (приложение N 3); журнал регистрации проб (приложение N 4); журнал выдачи паспортов качества (приложение N 5); журнал анализа топлив (приложение N 6); журнал анализа масел (приложение N 7); журнал анализа смазок и специальных жидкостей (приложение N 8); журнал анализа отработанных нефтепродуктов (приложение N 9); график проведения анализов нефтепродуктов (приложение N 10); журнал регистрации некондиционных нефтепродуктов (приложение N 11); график поверки средств измерений (приложение N 12); копии графиков зачистки резервуаров; рабочие журналы лаборантов; журнал проверки титров рабочих растворов; этикетки на пробы. При отсутствии возможности проведения анализов в организации нефтепродуктообеспечения оформляются следующие документы: паспорта качества (приложение N 1); акты отбора проб (приложение N 3); журнал регистрации проб (приложение N 4); журнал выдачи паспортов качества (приложение N 5); журнал анализа топлив (приложение N 6); журнал анализа масел (приложение N 7); журнал анализа смазок и специальных жидкостей (приложение N 8); журнал анализа отработанных нефтепродуктов (приложение N 9); график проведения анализов нефтепродуктов (приложение N 10); журнал регистрации некондиционных нефтепродуктов (приложение N 11); копии графиков зачистки резервуаров; этикетки на пробы. 3.11. Отбор проб нефтепродуктов оформляют актом (приложение 3). Акт отбора проб нефтепродуктов составляют в двух экземплярах, в котором указывают сведения о наименовании и поставщике нефтепродукта, месте отбора пробы, количестве отобранной пробы, виде анализа или перечне показателей, которые необходимо определить в данной пробе. В акте указывают, какой печатью опечатана проба и наименование лаборатории, куда проба направляется на анализ. Акт отбора проб нефтепродуктов составляют в случаях: отбора проб для анализа в другой лаборатории; отбора арбитражной пробы. Один экземпляр акта вместе с пробой направляют в лабораторию, которая должна проводить анализ отобранных проб, второй экземпляр, с отметкой о приеме проб на анализ, хранят в лаборатории или в организации, представившей пробы на анализ. Акт отбора арбитражной пробы хранит организация до установления соответствия качества поступившего (отгруженного) нефтепродукта требованиям нормативного документа, а в случае предъявления претензий к качеству - до окончания решения вопроса. 3.12. В журнале регистрации проб нефтепродуктов (приложение N 4) учитываются все пробы нефтепродуктов, отобранные лабораторией в своей организации и поступившие на анализ из других организаций. В журнале фиксируют наименование, марку нефтепродукта и нормативный документ, дату отбора или поступления пробы, место отбора пробы, количество отобранной пробы и объем анализа, срок хранения пробы и дату ее уничтожения или отправления на анализ в качестве арбитражной. 3.13. Для установления конкретных сроков проведения анализов хранящихся нефтепродуктов составляют график проведения анализов (приложение N 10), который корректируют в процессе хранения нефтепродуктов. Срок проведения анализа пробы нефтепродукта в объеме требований нормативного документа - не более 4 суток со дня доставки пробы в лабораторию, контрольного - не более 2 суток. Работа по проведению отбора проб и проведению анализов нефтепродуктов осуществляется по нормам времени, утвержденным в установленном порядке. После проведения лабораторных испытаний остатки проб сливают в отработанные нефтепродукты или уничтожают в установленном в организации порядке. 3.14. Результаты анализов заносят в журналы анализов нефтепродуктов (приложения N N 6 - 9). В журналах анализа отражают данные о качестве нефтепродуктов, хранящихся в организации. В журналы заносят данные паспорта поставщика и результаты всех последующих (после слива нефтепродукта в резервуар) анализов (приемо-сдаточного, контрольного, в объеме требований нормативного документа) нефтепродукта, находящегося в резервуаре (партии нефтепродуктов в таре) и наливных средствах транспортирования, которыми нефтепродукт прибыл в организацию. В журналах делают отметки об опорожнении резервуаров, их зачистке, о перекачке из одного резервуара в другой и отпуске нефтепродукта из резервуара. Учет качества нефтепродукта ведут по каждому резервуару (партии тарных нефтепродуктов); для этого на каждый резервуар (партию) в журнале отводят несколько страниц. 3.15. На каждую пробу, поступившую из сторонней организации, а также на отпускаемый нефтепродукт выдается паспорт качества (приложение N 1). Основанием для заполнения паспорта являются записи и заключения о качестве нефтепродукта в журнале анализа. Номер паспорту присваивают согласно порядковому номеру пробы по журналу регистрации проб. Паспорт на поступившую пробу из сторонней организации заполняют по всем показателям качества согласно тому виду анализа, который записан в акте отбора пробы (приемо-сдаточным, контрольным или в объеме требований нормативного документа). Паспорт, выдаваемый на отпускаемый нефтепродукт, заполняют в объеме требований нормативного документа. 3.16. Учет некондиционных нефтепродуктов и решений, принимаемых об их дальнейшем использовании, ведут в журнале регистрации некондиционных нефтепродуктов (приложение N 11). 3.17. Для контроля за своевременной поверкой средств измерений, применяемых при проведении анализов, ежегодно составляют график в соответствии с формой, приведенной в приложении N 12. 3.18. Все расчеты, связанные с установкой и проверкой титров рабочих растворов, применяемых при проведении анализов, ведут в журнале проверки титров рабочих растворов. 3.19. Все записи и расчеты при проведении анализов ведут в рабочих журналах лаборантов. Ведение записей и расчетов на отдельных листах не допускается. 3.20. При проведении анализов и выдаче заключения лаборатория должна руководствоваться только действующими нормативными документами. Анализ проб проводят по методам испытаний, указанным в нормативном документе на нефтепродукт, - стандартными методами. Применение показателей точности методов испытаний нефтепродукта осуществляют в соответствии с установленными требованиями стандартов. 3.21. В организациях, не имеющих своих лабораторий, их функции, касающиеся контроля за обеспечением качества принимаемых, хранимых, отпускаемых нефтепродуктов, и ведение документации по контролю качества в объеме требований настоящей Инструкции выполняет лицо (лица), определенные приказом по организации. При этом оценку качества принимаемых нефтепродуктов по отдельным показателям допускается проводить с использованием экспресс-методов. Для проведения контрольного анализа, анализа в объеме требований нормативного документа и приемо-сдаточного анализа отбирают пробу, направляют ее в аккредитованную лабораторию. Результаты анализа заносят в журнал анализов. Паспорт качества на отпускаемый (отгружаемый) нефтепродукт оформляют в соответствии с требованиями настоящей Инструкции (п. 3.3, 3.15, приложение N 1). 4. Требования к оборудованию для технологических операций с нефтепродуктами 4.1. Виды хранилищ, тары и транспортных средств для хранения и транспортирования нефтепродуктов, требования к их подготовке, заполнению и маркировке, условия транспортирования и хранения в соответствии с требованиями государственных стандартов. 4.2. Сливо-наливные эстакады, предназначенные для отпуска или приема нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, оборудуются приспособлениями для верхнего налива и нижнего слива. Присоединительные устройства должны быть надежно защищены от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков. 4.3. Резервуары для нефтепродуктов эксплуатируются в соответствии с действующей нормативной документацией. Резервуары закрепляют за определенными группами нефтепродуктов. В случае использования их под другую группу проводят их подготовку в соответствии с установленными требованиями. Резервуары для длительного хранения нефтепродуктов зачищаются по мере их освобождения. 4.4. Металлические резервуары (за исключением резервуаров с нефтепродуктами длительного хранения) подвергаются периодической зачистке в установленные сроки. Резервуары длительного хранения нефтепродуктов зачищаются после их освобождения от продукта. 4.5. Резервуары зачищают внепланово при необходимости: смены группы хранящихся нефтепродуктов, освобождения от пирофорных отложений, высоковязких остатков (с наличием минеральных загрязнений, ржавчины и воды), ремонта, а также при проведении полной комплексной дефектоскопии. 4.6. По окончании зачистки специально созданная комиссия подвергает резервуары техническому осмотру и проверке качества зачистки (полное отсутствие остатков нефтепродуктов, качество зачистки сварных швов, стенок, кровли и внутреннего оборудования, отсутствие твердых остатков, пыли, смолистых отложений, волокон, обтирочных материалов и капель воды) с составлением акта. 4.7. Новая тара должна быть снаружи и внутри сухой и чистой. При повторном использовании тара не должна иметь остатков нефтепродуктов и старой маркировки. После заполнения тара снаружи должна быть чистой, сухой, с четко обозначенной маркировкой, соответствующей наименованию расфасованного нефтепродукта. 4.8. Насосные станции должны иметь технологические схемы (с указанием вариантов перекачки нефтепродуктов), исключающие возможность смешения различных марок. Нумерация задвижек на схеме должна соответствовать нумерации задвижек в обвязке насосной станции. 4.9. Технологические трубопроводы и запорная аппаратура должны обеспечивать выполнение всех операций по приему, хранению, наливу и отпуску нефтепродуктов без количественных потерь и снижения их качества. 4.10. Обвязка резервуаров технологическими трубопроводами должна предусматривать возможность перекачки нефтепродуктов из одного резервуара в другой. 4.11. Трубопроводы периодически опрессовывают и зачищают. Технологическая схема трубопроводов должна исключать возможность смешения различных марок нефтепродуктов при проведении операций по приему, отпуску и внутренних перекачках. 4.12. Средства транспортирования автоцистерны, наливные суда закрепляют за определенной группой нефтепродуктов, в случае использования их для транспортирования другой группы перед наливом нефтепродуктов проводят предварительную подготовку их емкостей и оборудования в соответствии с установленными требованиями. 4.13. Фильтры и фильтры-сепараторы устанавливают так, чтобы обеспечить удобный слив из них нефтепродукта при проверке их чистоты. Осмотр фильтров и фильтров-сепараторов проводят не реже двух раз в год (обычно при подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации). Фильтрующие и водоотделяющие элементы заменяют при достижении предельно допустимого перепада давления на фильтре и фильтре-сепараторе, установленного в эксплуатационной документации, а также при обнаружении разрывов, потертостей на фильтрующих (водоотделяющих) перегородках элементов и других неисправностей. 4.14. Для предупреждения случайного смешения марок нефтепродуктов при транспортировании, хранении и перекачках, а также для исключения ошибок при заправке техники и отпуске нефтепродуктов в тару потребителя все резервуары, тара, средства транспортирования и заправки должны иметь маркировку, выполненную в соответствии с действующей нормативной документацией. 5. Общие требования к обеспечению сохранения качества нефтепродуктов 5.1. Выбор средств и условий хранения и транспортирования, обеспечивающих сохранение качества нефтепродуктов, должен отвечать установленным требованиям. Технологические операции по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов выполняют в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 5.2. Сохранение качества нефтепродуктов в организациях при осуществлении технологических операций обеспечивают за счет: своевременного технического обслуживания, ремонта и соблюдения пра猪맨᦯㗼ƫ좒太֠걄棇෡�䇑稨쬉䭻曣䪒䳏뵁햙룡袟炊ㅿ어輈⮽ꊖ┌础ꃓ뜅९ꄿꎑ᣺봢䊰늢ᛃ唵꾡ሯᇆ䇉㐃ވ樤쓭쾥⦅뙁女�郖ஃ꧜浽㚛薪璪鹿婜봋祪归熂咯壋�ᕍ囗ጹ奴Ҽ﷕᪒믒조㠨누耊誻ꍱ婘䃫ꪭŘⴁ斪鼧镧ޔꞸ搏豿灸╋ㅏ╅�䣙죝⠩ົ옦㤦忣ᇊ䱜怋祈ꄵ⢨笙獴।頠緶鷫휤㽺䓢ሌ䩤�૫ﷷ穁ძ짽洲ڿ䉏僂麜⏋ꪥ෾뇠襋놶ζ蚼醰�㡟̟냂�绰顋᥯訇ꐎ薅⎎镹�⇊䔎쮟ퟮ̯庋葡⸱냧멋狠ῷ빙䤠⋯䷒郕ፏừ왿얛ᴋ佺珿띛礛컋唷ᅻ鯢禬粍�褝᧹꺳⃟꿇㺖䎋焯벰闤遑2꼽弼冲요ਢ▁¸失퓧醬�塸龡멹ﺬ䡬鐰挓惵穓걪饕騥儕᯲藤锁婊욌舊푾쵛ḁἿꤹ뺤럤悃͎꫃쌴펏冿赽蛊ಪᆰ埝볙⛸已蟶૿㺔훹壐毷病죭鮔샕息⭅摅⓴኷늻摱戏倒奞ਛ〢ਟ뿹邦➠횎褕傂䪛卵�顜樻ြԩᣢ�꿢�⡿퀗댮嵐ϱ쭯颠ᐷⲞ睖�䐝ৈ퇲ￒ셑싆濔䁌ユ畑䪵弻鸖ᙝᵐ㾕㆘ອ迠䶷᠚☉峷ὐ릇컮슜蚰굊ⶦ�몜ᙫ쫧ৈẋ酷ᰏ識넟繷㢧层큺젨ᚽᰡ铿酲㓹ऽ۩⬪ꋍ頋䥉�龗⸖性ೝꮺ糒魛勭퀑垐㠣标ᐋ蠥㨒௖꡶葥顄ꕚ䨕埠㣙夢쿴몴ᅼ垼뤖皳ボ鷌䮛ࢫꨇ≀ᛗ︼Ԓ鐙⩩큞;㩯涄垑�㊱盚駧厀᪄֝⋘뛽黪컅飰銲Ͻ㙈᝶쫊嗴௸ੋﭝ怒ᬋ楍钔ꑛ噈ੌ鬻䤣ᦺ芏ﲨꌹ蝫銗䒄㤌ࡰꂯ᫕챭鼫ꋤ᮷릠凕喧⾕殓ੵ靱ꬳ냋핍꽞㬲䤡㊇篰簸嵂齥抶貦勨㚱箮葩⯶鮵㑁꺊梣躔ᑿ쭁ﳵ䝎䏼ਕ䴼⠦摪த槖䡏�䏁ㇵ뎉୨盘⥦�䥦ퟝ赏윬록ꦶ䶒᱐쪯蘈뙍袵읿଎綔鰢絞눑쫦ܰ谣㉂�三鹬寂쯐볎崤斸䎇礨亚ᬌ矙囒먖ꇺ⏾₇韆돑唰ꇬ땩鏭첇₫辌﬉퀯怇➚雾髷﫺괮ⷶ�ꀼ᧰聞￹六ꀤ츢켭䠜쪏␮茖ћ勣ହ暁�暜都鳪╝ダ쮝ꢒ�케행꫷䆶贷層襺撔梈䛕㽸앹赦伖騦䔈踿숓嫮Ȍ쯩ᡑ㷴쯛�ﻢ奚㱷홝⍡䋣魮﷯쉩껁怙⌮ꅩᗄޢ䰼亗อ�㩽ޮ歷♌픐年㒾፤橼⍘ꄻ儜쓩慿十碳䑝譝⽫㔊墈練ﴣ�뿌�,'⃧�햠榼棚被㎡ၛ牌⴯亐邈섶䩁蛅둫撳ﲵ핋呾ᰗ장ﻳ딻꩏痜뮑ऒᚆ�攉陲蛊鸿뀼棘藸⊒⣍䧴ﮍ଺�ꁣ쬉Ꚁ戁䴢봁蹝笔瑞幚鲬츼Πｚ포촢츄ⴢ㖰妟⯾缦ﵐ⮰퇗驇�坵㪷턆㷲쭖핢餢袦⁕␯裖矲遲週苻闔拶ㆢ舮潷鹿꘷꧁崙﯌콠駟冨唹竭�ꋏ㶋㢡Ω囬糀仗窆㽣ᰡ忍ῂ犍裞䏟륥ﶓ䳦思䒥㜮⠬陚馋缣䏒펯䐮딝圐ˠ聛Ӂ箈߳揷⸡鮪懣ꈄ쏆妪ȳ뷰趆핒姐尕꒟ៜ�괨魒䛒貽踯槅醴夏�ﺦꄘ傎㕉൜⤚ꒌ❏끆襡惆�높곦㟋龦됲왟漊㻴Ⓚ딖袰툖⾬׀㯊᫠堗洊睌Ꚏ씤謈헇ꮐ໱緜냓柡坞俲嫲㿂꼹㋐랡ᝍᒯ仿ᰔ㖊쉋ૃ땅ᚑ즂탧࠳鱏뫬ﶠ鸲ප཰ম컬䚓랖᱋�쏊쎃癣䏏悫鿳ꈚ䡋ᣑ켍殛ૅӊ螛ᬀ࿓苂㧔ꌖ广ꀸṫ돻�⨤䲩㕆ᕍ☣ፆ↟ꔐ䠪裏᜛橇쯽ଽ�친ﱸ꓀䵪덌⇦汮鵝钺ꯁｨಃꓲꆭ쩟ꆿ粩뿏燎釲궙鎤᜘�봅鿡娎껶燦围鹮ﴽᒑ헡쁎ĕ䩌Į즷㪱꘎ප櫜ᘼ栞踷奵櫭벓ꋻ❮큘푔녇�岩ᘾ쌫敯㭑邮쓝廳숰棳삼꥾끦菻랪듯悶쳻烹銵�얠૳̹㷥씢��⏖锉䷄甜畹̓ᑖ㴲枂䆅䉉ｸ䅡ﾥ㨾穓䣠곳媏新烕�櫏颰鲳጗࡙�蹚ࡈ㔳鼤阞ￅⴌ袼ꀸ���뵉ᕄྪﳇᛧ黦풼ਫ㧈䋇�䦢히埈藖쯑㌏뿕ڕ 럃ꚹॿᙈ쏕毓⾅뉫촍Ἄ﯂ꩨ켿鑶ゝ⢊ᴜ蝿篼᪯꾬邔䥾羑篅糋몬륵뗭殳睨㵷ૉ荰ሙ懶蹾尶➫춐鷊ȡ싒虏闌ꌠ隨뮞ퟶꋸⷤ皛첔㝌㕨⡇筫䁜뒜捳贖쀖讻뺛˻㌢ﻑ릸枠鳍燁궯䨵꾑疈ꄦ讑ᗕᑳⰦ篽厇喸촤죵簃ﮌ칀꜆Ṩ迄ଘ雕男宍蹵鑱ј뜳뽻豧͎冎幐踞붫嚯吙鑚碮砃譍⭸鏓밽䠱喈坬㔸椕곍飗͵Ⴃ亐噲꾴唒�∦阜⮅쑂꼝핛ꄢ웫楣㢕ॿ௱峖寝譱⶞훐煁勌ﳖ䍴̬꾿溢앙䎀�퐪䁖硯㊄䚮䨈責ౕ橯᎜煠鑘ᐬ봍ꃛ穛᧹☆靨嵅ᄫ璽౦驯㻕谢原橇륟剾냄ꊤ쌥覞尃ᅏ䝖궃쎦跓㽿촱긅ꖴ쓠᳍뎙␬똨鶎쁺䰔린ꘟ鈰蕯Უ똽賕⠯ރꝐ�汘랍합㢜㭨ᬹ㝢몾⼺䥤㱿⠿飵救㗕뜻⨝톅놌Ꜧ凉䌚ʛ芵탥窖␮믍ꢐ♧ݢ飭ﲙ빦쯬고捻酷媞뛫珬톽ꖖ쯃㔭‎Ჵ겞켮窐��楌揙⟘ಳᔷ紫♆㟒意�枫轘ɲ㺏ᘷ쪪שׁ䱙䡻㯙�䈵ꝅ拟龃昷牘ꀿ�㽳촖匽鱙븊ო峤쀍ᆤꁝࢬ蒌玲焩ᪿ駲詶콄௭뱪巍矴ﱬ뤕椪呛늢䘶䠱む봟衽狗嘢舦ꃃ髶⺼ໂࡓ虅쿫ﳳ罿앏싥ྔ扱᫦㱇ᨊ퍺贀耿簮䨩⿶뿉ῗ㧈欱Ⅹ籭֓뇀ᠣ刉歜훋샩탷￑裼﶐朰ﱄ鷘≙嫮椏시瘄犜띗곙ᔦ痭덮ӎ䞳쬂慐ⵃ졼舤꽑䩑瑚䭃幖୕་龑䆀핝⎖ヤ遯墴ಟ쇁ꠖ쭯繊�桫䞞濦삹玆�認잁ᝋㅈ龉࡞絹黉딄頳ꢓᶱڃ耼獦ݣ楔顎䮄艌�☆螩暅Ṱ謹⑥臦옂꣥穻秝쌐犵岛轄랲닇✬猹꾟ﳻ铩좂踰쳵᫰ᇆ㦏칥庪舳嘩㲹�缶漴扟䍄࿔﾿읆渟攇絛蠑송놁쎢驿ᘟ궮斥㲠ᕨ姭눳ᩒ侣趌趋냇덶胞탈㹤㶰讙᪵錜⎸⭛㔎圽뽭皹됢渴꽷⇪而腄랏螌☠测㶣湱닣⨰歹俎륩븎鿼箝썵E쾳โ坭傡ݧ좕ߊ톋屗펾믅蓝�텶㏍ỻ輀툢핁̌歋എ⑸쑸ߪ�촔⺘⋴戰䖝ﾐꐘꆓ쐛•끩㏳쑨됌ᄷ橄뫩摧舅瓦鈴ڳ賑䦠넯뻸릴⥞�뗁Ẑ觝ࢾዘ圈콪梾ⱋ䫟䛞뾡썛鋤㧤챕酔⢅�漏Ⲷ檫㜉觻Ặᐟ箈̐㭠묲᣾鯜십旷눶ζ﯂거ﮘ뜓뵪嘬녫ဎ穷䭒䳉챸腦姣ﻘ캹恵넣ꍫ跮㲨빱䅟篔謦」㑌國돛脌톸嘞袓艞힡懈࡟㞞瓘颸軐맹⑛龧棕盰滭됃企ᗬ柢袔Ꞹ郑㪳⤁쌮痑⇽瓄㊵＃쟳䔐襚섔ꬔរ韒姈☋淆컹띧ﯸ襤⚃㲉⣌ךּｽ练嘭퉱菛ᙋ⓬ᤦ㡜ꊣ护�圑섿塊霏⻛ꂮ卑��ޭ㊥˨䀛䦉䃴ꅬ鱔﫺矸瑶［峀翧暳䦭︬呔툤㏿䖞匠㚇㠤ⴱ釪錾ꯙ澽ꈊ럸靄ꀱ민﹤磲〡Ὴ䩛넚疍䲴瀚얪㔃塻螓琚ꦨ♷ྰᕱ礶ꏖ맧旊ᵒ目飳ཉߞ纽녦鐯ꖚ掔榊ᇦ빖軇䇑᠇ࣽ䠪俊笹൅ణ庳т污圢ٗ⒃═좽眘톅刴꜌��싻ᰜꬭ�씪波繇刺쏤츈蝒⠑놂縙晟�艱徢존ઽ耪듈裔よ학꜂࿲ﲇ獷먀荓듨컈氐᳠曷髓砃／芃둆痳�杧剺侰ﶔ萭蛋冊퉐걌ꌎ〔姘狷鰑譋꧊᳂贈鳩䃶ལ簿㰲῍姇膃⨇쯗澷㚳弆쾪㾎ݚ젷턫ঔ띶軟◿궸焙࣊눫ᇏ㐇쵅㉻䕍爛툻璅ᨢḤ呎࣒⒧㰄叽遪�Ꮱ﹞ぱ㧰설�ᏹ⡓鴑ꃍ㫠탞暟쓯솊벫Ꝇ싷ⵐ淍篻ⵗ̚퀌찤槤⁀蕛㲐圭죇㮄ꑻ丘ꯣ곜젭㭉挅氠佰흯䔩勰쥸깽䚧㤘࿧랚膊뫴瘜☈헜鬧ꕈϦℓ缬ᨧ矙❌콡镆᫖眍몘扈ٵ㍉琒䝒던꿊삼优뤫塘龎否蒶䧓ᬻᲲ쳋㱈滄·�㎼⽋봈땲ᰯ히焰�῿馦〉淫쏺糍국儂ॢ៪猃�妙塭쫆쀜쭨뻼鱂씢ꄭ⫏牠䘾藃臑め⑌૓᥉윯㏥嗫梉磜ꐷ陓漲蘠Ⴈ肳ꂱ�㢣㐜䠭줥喾껍⌖⌛뛞삝䃃˿잕丽䩬᳻稅쩭㬡Թ꺼㟵䜠쮵衖⿒섇땓⹞井嫙툒睲∘睹튑䌮旚ឍ搙葟瀆ಇ䝛퐹⋼씴넇闵쒕ꑬᾝ줁˝ﰇ줣신鐊ጰ꿨렠∶랣댃롅㚋칂뻷序魀犍嶇탠᫳询沀ḻධ驨梆ሧ晐䊎悈࿲꟰䛨앛३蓋脞箹䦨ꄣ篕ꢆ䕮홋ᠧ瘍跅鯠䝟愦䠓⷏Ӟ厹䈴蠖㬠⦣铥鎬麣硌䁁蔡턟䎷៏쏻〢엏ऌ꺲跸잩넩㌅膱땏㪏ᛣ檨햆ꬶ⵶�룄ゞ岟⣰晼ᘐ빁ᵲ絋嫭묤㴫㓪뉽Ἇ〿䎽ꃣ⺺⍵纇ץ㷖糓뢙䢦띢튦쩺듔,ॐ�ﵰ豄肣辚ꢣ乑ﾂ穦봑푈岒쥮硪傯�맥흈甊鼱纋撎쳃픓ᤞ鍆烹㸚롇鹕�⊈謫ꂈπ먙ඥ쑞姧ᦨꪜ⸑槁僎ᑇ୧䏸ꌿ黦禸㳉儲賲蟌䪵晃朎襟Ɓ଀ॐꕢ蝰䢒蕙龚剟㮫笃㸶椻৴젰ޫ⾩緞긛슻꿚䔬ꃑ뻬嵕瞊盫澰땀耋惡ᘸ᭕婕ꖐ⠁琭惀ゔ㭑梛繳ቼ㝋ࣟ޷䚌쩴犀䕯▭垠Ꮰ寡ѫ䌅됊퀳摔訊�採宨ෙ犈볂漋솻樰矿箆셆↉ꁢꏛꟖ昰鿴턺䎓굽諐ꒅ邏켵澹⒭恃䡹닫듶㊵╧ᕓ횢๲媼ﺚ헧啴ﴉ訽ᄝ⏆캝癲➄靣㠶䴼᧲졲鸤ډ矯湫콝留큗ݏ穳ㅫꬿ잵䪋塌倲㍃㋧絪䍺ḡᚉ햞꾦䞻颙㊕劺簴ᢢ啰⚍᫊饚鞖찂䧑荔먢쳊⁪Ⓝ꿅閄闒琱鏓Ӳ氃몾Β㕙ऀꇤ翴ꔎẸ鮢贱캨跈碴⇨蛙ͼ䩣�調醇虺䷣똠욢ꦌﳊ釰ۡ蚸�蕔䙠�㩹Ḃ䥐覞ႛ�瘙䅍Ꞻ웛꤉숳槟ࡸ簽孚�ഛ񗅠ꄠ�䫿ࢽ痘㊰꘵�蘨奲詏チ揽͔㤁鬜㰃ᡦ뾄퇁ẅモ좗ዎ눏檦ゎ勉꿻钱鮄읰㳹뼅鉨桱굶栺돮ᾇ䶩ꁀ髩眥瓺抲붿ዢ俣햅‸鶲⢂ᛥ諧ு䏤䶢ﰖ욅ꏏ朁㖦豈㙠⟛愼ᑕᰲ熸籝殺঒瘄य云8諍稉︟鳾搖辐嘈㙥ﻯ嵋凌䨎纎磍ᢡ⾲볌奌瀪鳣숣ปਡ倿닐럣୉䭇쫟泭䈯澱ᩅᣁ⇒ꋔꎡᾭὤ�婮犽ꔢ⇱穗簾煰聱헢頵褤濏珋뢉�䚪㇀嘻﯎㨯襐ऴ穧湱鄂篤ꮻ♴ὶ뎹㘧쯡沘⠗챘莒ႏ⹌ᦷ㩂ힷ㻺蠘퐓眆ꋇ茝䪤ڊ뮊ᆋᮞ鏤㼃䘓箕ࠪ蹯ዓ熘᩼�Έ劣ចꚨﬄ鑥깝鑊짍堵⏩䡯烰ꠧ埒Ⅸ鸊₽⋛�섷䔽ᆻ⟸⥨蜗ᝁ␒䉶씌㼕ﾧ�푄䳳쬝扏ឆ㤓❉펓氘�ᦟ섓葝讔︦뗘锔錱�掉嚁줘䵩᲎晒⟭깈⑚鮶䒔怿籢㮭醲맦蕤컧뚎弔꺂䊭鞮첪敿榘ꗈ䍬쏇뚫䳢벨獽짦槦쩅鍶쭀紒뢉险䗺ご䧭捙鞈憅뭃ც䌻೯ꅺ鱬쀅Ⳅ뎢㫎郲虁Ⅳ練㖯ᘜ袇✻燝䨉᭴乏쟦ṽ쎇ꎡ雓恙钽ꢞ䉀虗ꪅ衆਼돓শ栰і❲ꮥ阱᩼ꕋ輾蜡쯋麓ɽ첌ⓠᘌꊂ఩ⶔ磎맮똭꽃켦⁡ꪮ蹆᡿⷇ো㩲꺁ⱁ晧᫦呷許回છᣪ螴턬쵦변籟።쌫굉⥯ᄋᥙ⬑ﳏꌐ掮홂�걓깑凘⛊㑉⑓荵샮蒙礘䐵炰귯�爔え貃ຒエ憵礲⭜壩릛㏰龜椳뤝쮮ꇅ쉐溙凚꺢돪韋㢜杣擄ŵꥱ಄턡칐綛켅䚤춗䒝㣣僭ǩ氢弰幍尘㊛鐷㜀㰧ɞ梐ᩍೋ验띢듉Ր诫ﻦ歩穪鶀㣎瑄聲賕�ᚲړﶽꀔហᳳ眯쥩緋澷ᮜ鶪隳鄞蘋⌄㠅ꭗ໌ﱚ焛䩗䞱蛭ﴤ并퇏ᒵ꿵⺕묣ꫧ⮽琚줛寫鼻堇㨖㛌쪜悚콞줭㔭餑⼭휭綁גּ鎲췣☵ᝂ햶䋶鍗熰祏善ﵗ会節譻峬萧䊽蹘룷纆꿾ࠑ⡺喵頻ᇴ⫻쫅㌀岥꼇㧈ꭳ㔺礝摇Ԯ๤쩨最⹋胴쨷痞须춾䂗㿊ﴙ✚ၼꏟﯠ瘹₸ꋵ暏臒ࡿⴉ遥杍삒�詚鞼战밽뉇䢙宠ꔪ윺鶊�爯尪莮북⇞ꍌ䌅吢⩤쏋㍊姝龩賈즜瞇羃颋큝徆퇱苽㼰㻚⾷쇏蚴ꆧ媱礓쨂⊵ٝ䀦Ɠ咨琯䙣ȸ횈װϢ鉯�撾刧䁕ヶ蔟Ɵ咸�빘⪐챝햊甀팥鑿�ᷞ✰ᆂ몖㷭絓貎秓판彎�讜ᚕ韡ﾺ沍鵽࿑煼챽䑅‵圿苷斄ꠧ賉槊ଧ㻯첐ⲅ육쪎ꂐ玤䢀ᕋჄ괋뗴갹釂荻䊆߇삳쩃☃⹚顃䂒㬩謧㰑푵鷄뺈ﭪ鿂掩ᘱ℘稓쐳僚ꄞ蹺宰㇚⟠郉꺑巏䎆늜굂﯆䗳闼뼟콄⺄䰪눆�᝟�㖑ﮱ鐋羛鲷⿞㙸ᙳ⳨㟸偂힌ᕗ騆덎褃˕枻軯괅뺷웞쩔ᕐ쥫圙な젆೓樣뫔푰墰폅,ᱻ괢㵡⍎䷎앒᭠솓齼䘝�翏뻍䩥瞞⪏䃦ㅼ棎ⷼ婎셑驖乮㙞䞍뿘꽇竹憹蚞槂쒋尠ᵹ㭒鄻탸쟺殓蒑酯玩顳᜿〝獑΃盷挎筈燐�쭾齜ボ륽칫䦶댆傛㒖招뱧ꐒ낋Ꮮ⺨呺퓵案⷇܀嬥䘶䨳♎止⒏ᄈ燴惛줓ࡄ†䚺䐸Ꭺ滙嶖䯋ꤕ⨢꿹쁲徲嵵煌˔⹲鵙㌋䛫偹⼸피靮葙�熯됯뺝⑥㦌㪕됸蝇�刨萬R䂠㼀槉Ὀ㲡莵쏜鰱롰쪮슺眺窆ꭺ¢纻쯫ḧ䖻嬱鼃ိ诀嫝焴℘㸪䕯▩蜁뚦밒찦䉵�붴﬛㥜怱Ỗꈋ䪳鞎岿Ꞅ﮺兡㾍䪯ꍂ턜玛愀釟릛ᄞ啑喢凝⫒ｦ놲쳿莋正砶컗娹冈丢⑝누虨뵟⦤⒙踘㛜䢌㎽ᚨꯩ㝱⚜紾푐氈㊿꓁겪鍾ꔕ憢ꓪᚡ�㟏ᨱ䝅윳츯৤ེ츯㞾ल贔鎡蓛鸵瑀鴏჆Ὃ垯ẻ볔☂샱ꐹ딯ꧏ穛聖䣍孤삿頜廱ꌥ‡篺﷽ꦽᄫ⡸�࡜爿覑鶄ﹶ剰乜㐼ﳺ䴻倥績얤磁ȱ管箋⟜鼩熣孎葮㈧릆ſ酤鱩ㆢҫ䜪⮮잤䱡䕫熙꾹ໄ⤘䜝쟃趖須熂視∠⍧߻寔奋䧉퀢쨇׀旻ే繙ꀮ鋍헅浺뷌䕔뤘魄忇␟컮혷㚀✿代у в объеме требований нормативного документа. 6.3. О нарушениях, выявленных в ходе подготовки к приему нефтепродуктов, осмотра прибывших транспортных средств и тары, проверки сопроводительной документации и фактического качества поступившего нефтепродукта, необходимо поставить в известность руководителя организации. 6.4. При приеме нефтепродуктов объединенную пробу для проведения приемо-сдаточного анализа отбирают и разделяют ее на три части. Две части оформляют как арбитражные пробы, а третью - как контрольную - проверяют с использованием экспресс-методов. Если на предприятии отсутствует комплект экспресс-методов, то в пробе проверяют наличие воды и механических примесей (визуально). При положительных результатах анализа и отсутствии других замечаний разрешают слив нефтепродукта. После двух часов отстоя продукта из резервуара, в который слит нефтепродукт, отбирают пробу и направляют на анализ (в объеме контрольного) в прикрепленную лабораторию. Если по результатам контрольного анализа будет установлено несоответствие качества нефтепродукта требованиям нормативного документа, то вторая часть пробы направляется на анализ (в объеме требований нормативных документов) в аккредитованную лабораторию. Третью часть пробы используют как арбитражную в случае предъявления претензии поставщику нефтепродукта. 6.5. При приеме нефтепродуктов из наливных судов, кроме измерений в резервуарах и отбора проб из них до и после их заполнения, проводят измерения в танках судна и отбор проб из них. Отобранные пробы из судна опечатываются представителем пароходства и получателем и хранятся до окончания сдачи нефтепродукта вместе с капитанской пробой. 6.6. В случае, когда подтоварной воды окажется больше, чем указано в накладной, из обводненных танков отбирается проба и отдельно анализируется. 6.7. При бортовой перегрузке нефтепродукта (из одного судна в другое) пробы отбираются из судна, отпускающего продукт, а судно, поданное под погрузку, должно быть подготовлено в соответствии с установленными требованиями. 6.8. Учет качественного состояния хранимых нефтепродуктов ведут в журналах анализов (приложения N N 6 - 9). 6.9. Для предупреждения порчи нефтепродуктов при хранении периодически проводится проверка их качества в объемах и сроки, определенные графиком проведения анализов, согласно приложению N 10. 6.10. Все образующиеся в организации остатки нефтепродуктов от зачистки резервуаров, технологических трубопроводов, смеси нефтепродуктов от перекачек, ловушечные пробы и т.п. актируют и реализуют только после проведения анализа в лаборатории. Для решения вопроса об их реализации оформляют следующие документы: паспорт качества, акт отбора проб, акт комиссии о причинах и количестве остатка, образовавшегося при зачистке или смешении нефтепродуктов. 6.11. Качество масел, расфасованных в заводскую герметичную тару, проверяют в объеме контрольного анализа или в объеме требований нормативного документа после истечения гарантийного срока. 6.12. В процессе хранения нефтепродуктов необходимо: осуществлять периодическую проверку соблюдения условий хранения нефтепродуктов в резервуарах и таре; отбирать пробы и проводить анализы нефтепродуктов: после каждого налива нефтепродукта в резервуар (контрольный анализ); после слива прибывшего нефтепродукта - (контрольный анализ, а при необходимости - в объеме нормативного документа); в соответствии с графиком проведения анализов (контрольный или в объеме нормативного документа); вести в журналах анализов учет качественного состояния всех хранящихся нефтепродуктов, при этом: в случае перекачки нефтепродукта из одного резервуара в другой порожний резервуар, подготовленный в соответствии со стандартом, в журнал анализа для этого резервуара записывают результаты анализа пробы, отобранной из первого резервуара (сохраняется старый паспорт качества, в котором указывается номер нового резервуара); в случае перекачки из одного резервуара в другой, имеющий нефтепродукт той же марки, в журнале анализов делать запись по результатам контрольного анализа пробы, отобранной после перекачки, а по другим показателям - на основании данных анализов нефтепродукта в обоих резервуарах до перекачки с указанием значений, имеющих меньший запас качества. 6.13. При возникновении подозрения на ухудшение качества нефтепродукта независимо от графика или гарантийного срока хранения проводят анализ в объеме требований нормативного документа и оценивают численное значение каждого показателя качества нефтепродукта. 6.14. Нефтепродукт отпускают при наличии данных контрольного анализа или анализа в объеме требований нормативного документа. При этом срок действия анализа должен составлять половину срока, указанного в п.п. 3.7 и 3.8. Нефтепродукт в резервуарах и незапаянной таре, отгружаемый железнодорожным или водным транспортом, подвергают приемо-сдаточному анализу не позднее чем за 10 суток до отгрузки. 6.15. Перед наливом нефтепродуктов в транспортные средства и тару получателя производят осмотр внутренней поверхности предназначенных под налив цистерн (танков) и тары. Налив нефтепродуктов в грязные и не соответствующие установленным требованиям цистерны и тару запрещается. 6.16. По окончании налива из железнодорожных цистерн (наливных судов) отбирают пробу нефтепродукта для определения его качества в объеме контрольного анализа и на случай проведения арбитражного анализа. Контрольный анализ проводят не позднее 24 часов после налива транспортного средства. При установлении некондиционности отгруженного нефтепродукта об этом немедленно сообщают руководителю организации и получателю. 6.17. При отпуске нефтепродуктов наливным судном в адрес одного получателя каждую пробу делят на три равные части (одну часть - для проведения приемо-сдаточного анализа, две части - на случай арбитражного анализа отправителю и получателю). Пробы отбирают в присутствии представителя судна с оформлением акта на отбор проб, опечатывают печатью отправителя и вручают капитану судна для передачи получателю. При отпуске нефтепродуктов наливным судном в адрес нескольких получателей число проб, вручаемых капитану судна, должно соответствовать числу получателей. 6.18. Паспорт качества прилагают к каждой товарно-транспортной накладной, а при отпуске авиационных топлив и смазочных материалов паспорта качества во всех случаях прилагают к товарно-транспортной накладной на каждый вагон (цистерну). Приложение одного паспорта на весь маршрут или группу цистерн допускается только в случае, если маршрут или группа цистерн с одним нефтепродуктом адресуется одному получателю в один пункт слива и при условии, что загрузка этого маршрута производилась из одного резервуара, о чем делается соответствующая отметка в паспорте. Если налив производится из двух резервуаров, то паспорт качества оформляется по пробе из резервуара, в котором нефтепродукт имеет меньший запас качества. 6.19. При отпуске нефтепродуктов необходимо: проверить дату последнего контрольного (в объеме требований нормативного документа) анализа нефтепродукта в резервуаре, из которого предполагается его отпуск; отобрать пробу нефтепродукта, отгружаемого железнодорожным и водным транспортом, из резервуара, незапаянной тары и произвести приемо-сдаточный анализ (не позднее чем за 10 суток до отпуска нефтепродукта); проверить состояние внутренней поверхности танков, тары (в том числе и тары получателя), предназначенных под налив нефтепродукта, и дать разрешение на налив; оформить паспорт качества и передать его для отправки; по окончании налива проверить отсутствие воды в железнодорожной цистерне (танке судна), отобрать пробы для проведения контрольного анализа и на случай арбитражного анализа; провести контрольный анализ, оформить и опечатать пробы на случай арбитражного анализа и для передачи (при отпуске в наливное судно) получателю нефтепродукта. 6.20. Прием нефтепродуктов, подлежащих обязательной сертификации и поступающих на автозаправочную станцию (далее - АЗС) в автоцистернах и расфасованных в мелкую тару, производят по паспорту качества и товарно-сопроводительным документам с указанной в них информацией о сертификации нефтепродукта или с приложением копии сертификата соответствия. 6.21. На нефтепродукты, поступающие на АЗС из одного резервуара организации (нефтебазы) в течение дня (если в течение, дня налив в данный резервуар не производился), может действовать один паспорт качества, выданный предприятием с первым рейсом автоцистерны на АЗС. В этом случае в дальнейшем на товарно-транспортной накладной ставится номер паспорта качества и номер резервуара нефтебазы, из которого заполнялась автоцистерна. 6.22. Перед сливом нефтепродукта из автоцистерны в резервуар АЗС в ней проверяют наличие подтоварной воды и механических примесей, отбирают контрольную пробу в соответствии с установленными требованиями, которая используется в качестве арбитражной, и определяют: для автобензинов - плотность, температуру и визуально - цвет, прозрачность, содержание воды и механических примесей; для дизельного топлива - плотность, температуру, содержание воды и механических примесей (визуально). Контрольную пробу, на случай необходимости проведения арбитражного анализа, сохраняют в течение суток после полной реализации принятого нефтепродукта в резервуаре АЗС. 6.23. Для выполнения перечисленных работ АЗС обеспечивают лабораторными комплектами (специально разработанным набором приборов, лабораторной посуды и приспособлений), содержащими необходимое оборудование, приборы и принадлежности, позволяющие контролировать качество поступающих на АЗС нефтепродуктов. В состав комплекта могут входить экспресс-методы, позволяющие оператору определять некоторые показатели качества поступающих нефтепродуктов (октановое число, содержание свинца, серы и др.). Если с помощью экспресс-методов определена некондиционность нефтепродукта, то выдачу нефтепродукта необходимо приостановить и полученный результат проверить в лаборатории стандартными методами. 6.24. Запрещается принимать нефтепродукты в резервуары АЗС при: несоответствии качества принимаемого нефтепродукта (по данным паспорта поставщика) требованиям нормативного документа; отсутствии пломб на автоцистерне в соответствии со схемой пломбировки; неисправности нижнего сливного устройства автомобильной цистерны; неправильном оформления товарно-транспортной накладной; отсутствии паспорта качества или информации о сертификации нефтепродукта, подлежащего обязательной сертификации; неправильном оформлении паспорта качества на нефтепродукт (отсутствие номера, заполнен не по всем показателям качества); наличии воды и механических примесей в нефтепродукте; несоответствии нефтепродукта по результатам испытаний по п. 6.22 требованиям нормативного документа. 6.25. Сохранение качества нефтепродуктов на АЗС обеспечивают за счет: исправности и чистоты сливных и фильтрующих устройств, резервуаров, топливо- и маслораздаточных колонок; постоянного контроля за герметичностью резервуаров, трубопроводов и запорной аппаратуры с целью исключения попадания в них атмосферных осадков, воды и пыли, а также смешения различных марок нефтепродуктов; слива нефтепродуктов из автоцистерн через сливной фильтр, самотеком или под напором; проведения не реже 1 раза в месяц, а также немедленно в случае поступившей жалобы на качество отпускаемых нефтепродуктов, лабораторных испытаний реализуемого нефтепродукта в объеме контрольного анализа; хранения нефтепродукта в пределах гарантийного срока, установленного нормативными документами; отбором контрольной пробы из резервуара при истечении смены, которая хранится в течение суток после реализации нефтепродукта. 6.26. Резервуары, предназначенные для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, должны быть обеспечены и зачищаться в соответствии с установленными требованиями согласно графику с составлением акта зачистки. 7. Особенности контроля качества нефтепродуктов для авиационной техники 7.1. Контроль качества авиационных нефтепродуктов осуществляют в соответствии с действующими нормативными документами. 7.2. Резервуары для хранения авиационных нефтепродуктов оборудуют двухтрубной обвязкой для приема и отпуска. 7.3. Прием авиационных нефтепродуктов осуществляют через фильтры с номинальной тонкостью фильтрования 15 - 20 мкм, а выдачу в средства заправки авиационной техники - через фильтры-сепараторы с номинальной тонкостью фильтрования 5 мкм и содержанием эмульсионной воды после фильтра-сепаратора не более 0,0015% масс. 7.4. При хранении авиационных нефтепродуктов проверку наличия отстойной воды в резервуарах проводят не реже 1 раза в неделю. 7.5. Восстанавливать качество некондиционных нефтепродуктов, предназначенных для авиационной техники на предприятиях, осуществляющих технологические операции с нефтепродуктами (за исключением показателей "содержание воды" и "содержание механических примесей"), запрещается. Восстановление качества нефтепродуктов при наличии в них воды и механических примесей осуществляют в соответствии с рекомендациями приложения N 15. 8. Особенности контроля качества нефтепродуктов на трубопроводном транспорте 8.1. При перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) контроль качества транспортируемых нефтепродуктов на этапах приема их от нефтеперерабатывающих объектов и организаций нефтепродуктообеспечения, хранения в резервуарах МНПП и трубопроводах и отпуску в железнодорожный и автомобильный транспорт осуществляют в установленным порядке. 9. Отбор проб нефтепродуктов из средств хранения и транспортирования 9.1. Пробы для проверки качества нефтепродукта отбирают в соответствии с установленными требованиями. Основное внимание при отборе проб обращают на правильную подготовку посуды, пробоотборников и инвентаря для отбора проб. Пробы отбирают при приеме, хранении, отпуске нефтепродуктов, а также в других случаях, когда необходимо установить их качество в полном объеме требований нормативного документа или по отдельным показателям качества. 9.2. Минимальный объем пробы, необходимой для проведения анализа, соответствует количествам, указанным в приложении N 13. Пробы упаковывают в чистую сухую посуду и герметично закупоривают пробками, не растворяющимися в нефтепродукте. Горловину закупоренной посуды (для хранения арбитражных проб и проб, подготавливаемых к транспортировке) обертывают полиэтиленовой пленкой, обвязывают бечевкой, концы которой продевают в отверстие этикетки и опломбируют или заливают сургучом и опечатывают. Запрещается принимать на анализ пробы, отобранные или оформленные с нарушением установленных государственных стандартов. 9.3. В зависимости от способа отбора и назначения пробы нефтепродуктов подразделяют на точечные, объединенные, контрольные (арбитражные) и донные. 9.4. Минимальный объем контрольной пробы нефтепродукта для проведения анализов, в зависимости от вида анализа, должен соответствовать рекомендациям приложения 13 к настоящей Инструкции. 9.5. Объем объединенной пробы нефтепродукта при его приеме и отгрузке потребителю должен обеспечивать возможность проведения контрольного анализа, оформления пробы на случай арбитражного анализа, а при отгрузке в наливное судно - оформления проб по числу получателей нефтепродукта. 9.6. Конструкции пробоотборников, порядок их подготовки к работе, методы отбора проб, их упаковка, маркировка и хранение должны соответствовать установленным требованиям. 9.7. Пробы нефтепродуктов перевозят в соответствии с установленными требованиями. Стеклянную тару с пробами нефтепродукта (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 литра) упаковывают в прочные деревянные (пластмассовые, металлические) ящики с крышками и гнездами на всю высоту тары с заполнением свободного пространства негорючими мягкими прокладочными и впитывающими материалами. Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылок и банок не менее чем на 50 мм. При необходимости нефтепродукт может быть перевезен в металлических или пластмассовых банках, бидонах и канистрах, которые дополнительно упаковываются в деревянные ящики или обрешетки. Масса брутто одного места с пробами не должна превышать 50 кг. 9.8. Если конструкция резервуара не позволяет использовать стандартный пробоотборник (отсутствие специального люка для отбора проб и стационарного пробоотборника), отбор проб производят следующим образом: 9.8.1. Отбор точечной пробы нефтепродукта производится с уровня расположения заборного устройства. 9.8.2. Для отбора пробы топлива из раздаточного крана работающей топливно-раздаточной колонки (далее - ТРК) оператор АЗС задает дозу объемом два литра и отпускает его в подготовленную чистую емкость. Если на момент отбора пробы из конкретной ТРК выдача топлива не производилась, то перед началом процедуры отбора пробы отпускается в мерник количество топлива равное двойному объему соединительного трубопровода "ТРК-резервуар" и рукава раздаточного крана и после этого отбирается проба в количестве 2 литров. 9.8.3. На топливо, полученное после прокачки, составляется акт, и топливо сливается в соответствующий резервуар. Вместимость соединительного трубопровода "ТРК-резервуар" определяется по технологической схеме трубопроводов АЗС, а вместимость рукава раздаточного крана берется из паспорта на ТРК. 9.8.4. Отобранная проба в количестве двух литров разливается на две равные части в чистую сухую посуду, которую герметично закупоривают пробками, не растворяющимися в топливе. 9.8.5. Горловину закупоренной посуды оборачивают полиэтиленовой пленкой, обвязывают бечевкой, концы которой продевают в отверстие этикетки. Концы бечевки пломбируют или опечатывают. 9.8.6. Одна часть пробы топлива направляется для проведения анализа в аккредитованную лабораторию, другая часть, на случай разногласий в оценке качества продукта, хранится на АЗС в течение 10 суток. 10. Основные мероприятия, связанные с выявлением некондиционных нефтепродуктов. Восстановление качества нефтепродуктов 10.1. В случае поступления в организацию некондиционного нефтепродукта составляется акт с указанием проверенного количества продукта и характера выявленных нарушений его качества. Получатель в течение суток (24 часа) обязан письменно уведомить поставщика о поступлении некондиционного продукта и вызвать его представителя для участия в проведении оценки качества продукта. 10.2. При обнаружении отклонения от качества реализуемого нефтепродукта от требований нормативного документа хотя бы по одному показателю об этом немедленно сообщают руководству организации. Реализация некондиционного нефтепродукта прекращается, и принимаются меры по восстановлению его качества. 10.3. В случае обнаружения некондиционности нефтепродукта при хранении составляется акт (приложение N 14), в котором должны содержаться следующие данные: наименование нефтепродукта (марка, стандарт, технические условия); поставщик нефтепродукта; дата и место отбора проб нефтепродуктов; наименование лаборатории, проводившей анализ проб нефтепродукта, и дата проведения анализа; номер и дата выдачи паспорта качества на нефтепродукт; показатели качества, по которым нефтепродукт признан некондиционным, и причины выхода его за пределы кондиции; условия, сроки хранения и количество нефтепродукта, признанного некондиционным; заключение паспорта качества; предложение о наиболее целесообразном использовании нефтепродукта. 10.4. Решение на восстановление качества некондиционного нефтепродукта, с учетом рекомендации лаборатории по результатам анализа в объеме требований нормативного документа, принимает руководство организации. Качество восстановленного нефтепродукта подвергают анализу в объеме требований нормативного документа. 10.5. Некондиционные нефтепродукты, качество которых не может быть восстановлено, направляются на переработку. 10.6. Восстановление качества нефтепродукта должно проводиться путем смешения его с той же маркой нефтепродукта, имеющего запас качества по требуемому показателю. Перечень показателей, по которым может быть восстановлено качество нефтепродуктов, и основные способы доведения этих показателей до требуемого уровня приведены в приложении N 15. 10.6.1. Восстановление качества нефтепродуктов путем смешения производят в следующей последовательности: определяют значение показателей качества у исходных продуктов - некондиционного и с запасом качества; рассчитывают соотношение нефтепродуктов, подлежащих смешению; лабораторным испытанием образца смеси проверяют правильность выполнения расчетов; необходимые для смешения резервуары, тару, средства перекачки и другое оборудование готовят в соответствии с требованиями государственных стандартов; производят смешение; проверяют однородность и качество полученной смеси. 10.6.2. При смешении нефтепродуктов сначала подают в резервуар нефтепродукт с большей плотностью, а затем в нижнюю часть резервуара подают нефтепродукт с меньшей плотностью. После заполнения резервуара смесь перекачивают "на кольцо": резервуар - насос - резервуар. Перекачку "на кольцо" проводят до получения однородной смеси по всей высоте резервуара. Однородность смеси определяют после четырехчасового отстаивания. Смесь считают однородной, когда ее плотность в разных слоях будет одинаковой и лабораторный анализ подтвердит соответствие исправляемого показателя требованиям нормативного документа. 10.6.3. Масла смешивают в смесителях, оборудованных паровыми змеевиками, или на специальной установке для смешения, фильтрования и обезвоживания масел. Для получения однородной смеси составные части ее предварительно нагревают до температуры 60 - 80 град. С. Смешение масел производят при непрерывном подогреве смеси в пределах указанной температуры. Циркуляцию смеси по схеме резервуар - насос - резервуар производят в течение времени, необходимого для получения однородной смеси. По окончании смешения смесь выдерживают при температуре 60 - 80 град. С, после чего проверяют ее однородность и определяют соответствие качества требованиям нормативных документов. 10.6.4. С помощью смешения нефтепродуктов п. 10.6.1 в порядке, отраженном в п. п. 10.6.2 и 10.6.3, можно восстановить качество нефтепродуктов по показателям, указанным в приложении 15. Значение полученных показателей смеси будет равно средней арифметической величине соответствующих показателей, взятых для смешения нефтепродуктов. 10.6.5. Количественное соотношение нефтепродуктов, необходимых для смешения, определяют по формуле: (1) Для получения соотношения в процентах по массе используют формулу: (2) где Ра - масса нефтепродукта, имеющего запас качества по восстанавливаемому показателю, кг; Рв - масса некондиционного нефтепродукта, кг; А - массовая доля нефтепродукта (в смеси), имеющего запас качества по восстанавливаемому показателю, %; Х - значение показателя, которое нужно получить после смешения; Ха - значение показателя нефтепродукта, имеющего запас качества; Хв - значение показателя некондиционного нефтепродукта. Соотношение компонентов при исправлении фракционного состава топлива с достаточной для практических целей точностью определяется по формуле (2). 10.6.6. Вязкость и температуру вспышки в закрытом тигле смеси нефтепродуктов можно определить по формуле: (3) где Х - вязкость (температура вспышки в закрытом тигле) смеси, мм2/с, град. С; Ха, Хв - вязкость (температура вспышки) компонентов, вовлекаемых в смесь, мм2/с, град. С. При этом за Ха принимают большую из величин; Ра, Рв - массовая доля компонентов в смеси, %; К - эмпирический коэффициент, определяемый по кривой 1 при расчете вязкости и по кривой 2 при расчете температуры вспышки (рис. 1). Рис.1. Коэффициенты для определения расчетным путем вязкости (кривая 1) и температуры вспышки в закрытом тигле (кривая 2) смесей нефтепродуктов (А - массовая доля продукта (в смеси) с большим значением восстанавливаемого показателя, %; В - массовая доля продукта с меньшим значением восстанавливаемого показателя, %). Перед началом смешения необходимо изучить по паспортам численные значения показателей качества смешиваемых нефтепродуктов, чтобы при смешении не ухудшить другие показатели. Значения показателей качества X, за исключением вязкости и температуры вспышки, определяют по формуле: (4) где Ра, Рв - соответственно масса кондиционного и некондиционного нефтепродукта, кг; Ха, Хв - соответственно значения показателей кондиционного и некондиционного нефтепродуктов; Х - значение показателя, которое нужно получить после смешения. 10.6.7. При обезвоживании нефтепродуктов и удалении из него механических примесей отстаиванием минимальное время, необходимое для этой операции, определяют из расчета скорости осаждения частиц воды и механических примесей - 0,3 м/ч. Отсутствие воды и механических примесей в нефтепродуктах устанавливается анализом донной пробы. 11. Организация контроля качества отработанных нефтепродуктов 11.1. Контроль качества отработанных нефтепродуктов проводят в соответствии с установленными требованиями. 11.2. Сбор отработанных нефтепродуктов осуществляют в соответствии с требованиями нормативной документации. На местах сбора необходим тщательный контроль за разделением отработанных нефтепродуктов на группы согласно стандарту. 11.3. На местах складирования при приеме отработанных нефтепродуктов контролируют показатели: массовая доля воды; массовая доля механических примесей. 11.4. При отпуске отработанные нефтепродукты контролируют в объеме показателей, указанных в контракте (договоре) на поставку. 11.5. Для оценки качества отработанных нефтепродуктов используют методы испытаний. Приложение N 1 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец) Приложение N 2 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец) ОБЪЕМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНОГО И КОНТРОЛЬНОГО АНАЛИЗОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ Вид нефтепродукта Приемо-сдаточный анализ Контрольный анализ 1 2 3 Топлива для реактивных двигателей 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды (визуально) 3. Фракционный состав <***> 4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) <***> 5. Кинематическая вязкость при 20 град. С (при необходимости) <**> 6. Температура вспышки определяется в закрытом тигле <*> <**> 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды (визуально) 3. Кинематическая вязкость при 20 град. С 4. Фракционный состав 5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 6. Содержание ВКЩ 7. Содержание фактических смол 8. Испытание на медной пластинке 9. Температура кристаллизации Бензины авиационные 1. Плотность при 20 град. С 2. Цвет и прозрачность 3. Содержание механических примесей и воды (визуально) 4. Фракционный состав 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды (визуально) 3. Фракционный состав 4. Содержание ВКЩ 5. Содержание фактических смол 6. Октановое число 7. Цвет и прозрачность Бензины автомобильные 1. Цвет 2. Плотность при 20град. С 3. Содержание механических примесей и воды (визуально) 4. Фракционный состав 5. Содержание ВКЩ <***> 6. Октановое число <*> <***> 1. Цвет 2. Плотность при 20град. С 3. Содержание механических примесей и воды (визуально) 4. Фракционный состав 5. Содержание фактических смол 6. Октановое число <*> 7. Испытание на медной пластинке <***> 8. Содержание ВКЩ <***> Бензин прямой перегонки (для экспорта) 1. Плотность при 20 град. С 2. Фракционный состав 3. Содержание механических примесей и воды (визуально) 1. Плотность при 20 град. С 2. Фракционный состав 3. Содержание механических примесей и воды 4. Содержание свинца Топливо дизельное, моторное и печное бытовое 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды (визуально) 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле <*> 4. Фракционный состав <*> <***> 5. Массовая доля серы <*> 6. Содержание ВКЩ <***> 7. Коэффициент фильтруемости <***> 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды (визуально) 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 4. Фракционный состав 5. Массовая доля серы 6. Содержание ВКЩ 7. Температура помутнения и застывания 8. Предельная температура фильтруемости 9. Содержание фактических смол 10. Коэффициент фильтруемости Мазуты топочный и флотский 1. Плотность при 20 град. С 2. Массовая доля воды 3. Температура вспышки 4. Содержание ВКЩ <*> 5. Содержание механических примесей (визуально) 1. Плотность при 20 град. С 2. Массовая доля воды 3. Массовая доля механических примесей 4. Вязкость условная 5. Содержание ВКЩ 6. Температура вспышки 7. Массовая доля серы Растворитель нефтяной 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание механических примесей и воды 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 4. Испытание на образование масляного пятна Керосины осветительные и для технических целей 1. Цвет 2. Плотность при 20 град. С 3. Содержание механических примесей и воды 4. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 1. Цвет 2. Плотность при 20 град. С 3. Содержание механических примесей и воды 4. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 5. Фракционный состав 6. Содержание ВКЩ 7. Высота некоптящего пламени (для керосина осветительного) Масла 1. Плотность при 20 град. С 2. Прозрачность (для турбинного и трансформаторного масел) 3. Температура вспышки - <*> 4. Вязкость кинематическая <*> 5. Содержание ВКЩ <*> 1. Плотность при 20 град. С 2. Содержание воды 3. Содержание механических примесей 4. Прозрачность (для турбинного и трансформаторного масел) 5. Температура вспышки 6. Вязкость кинематическая 7. Щелочное число 8. Кислотное число Нефтепродукты отработанные В объеме ГОСТ 21046-86 В объеме ГОСТ 21046-86 Смазки Не определяется Не определяется Рабочие жидкости для гидравлических систем 1. Внешний вид 2. Плотность при 20 град. С 1. Внешний вид 2. Плотность при 20 град. С 3. Содержание воды 4. Содержание механических примесей 5. Температура вспышки 6. Вязкость кинематическая 7. Кислотное число <*> Определяется при необходимости (при наличии экспресс-методов). <**> Определяется только в организациях трубопроводного транспорта. <***> Не определяется в организациях трубопроводного транспорта.

Приложение N 3 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

Приложение N 4 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТОВ Номер пробы Наименование нефтепродукта (марка по ГОСТ, ТУ) Дата отбора пробы (дата приема на анализ) Количество отобранной (принятой) пробы, л Откуда отобрана проба <*> (резервуар, транспортная тара) Номер резервуара (хранилища), в который слит (помещен) нефтепродукт Объем анализа (приемо-сдаточный, контрольный, в объеме требований нормативного документа) Куда направлена проба для анализа (дата окончания анализа) Дата окончания срока хранения пробы Отметка об отправке пробы (арбитражной пробы) или об уничтожении пробы Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <*> Указывается номер резервуара, цистерны, транспорта, название танкера или баржи, номер партии нефтепродукта в таре. Если проба поступила из другого предприятия, то указывается наименование предприятия и номер акта отбора проб этого предприятия.

Приложение N 5 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ КАЧЕСТВА Порядковый номер паспорта Номер пробы по журналу регистрации проб Наименование нефтепродукта (марка по ГОСТ,ТУ) Номер резервуара (партии) Дата выдачи паспорта Получатель (организация) Подпись получателя Номер товарно-транспортной накладной (N исх.) Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение N 6 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ АНАЛИЗА ТОПЛИВ Резервуар (партия) N _______ Номер по жур-налу ре-гист-рации проб Наимено-вание нефте-продукта (марка по ГОСТ, ТУ) Дата из-готовле-ния (поступ-ления) и откуда поступил нефте-продукт (из какого резер-вуара пере-качан) Наимено-вание органи-зации, прово-дившей анализ Дата окон-чания ана-лиза Плот-ность при 20 град. С, г/см3 Массовая доля свинца, г/дм3 (для ре-активных топлив - терми-ческая стабиль-ность) Октановое число Цетановое число Фракционный состав Вязкость Кис-лот-ность, мг КОН на 100 см3 нефте-продук-та Темпе-ратура помут-нения, град. С (для авиабен-зинов-период стабиль-ности) Темпе-ратура начала крис-талли-зации, град. С Темпе-ратура вспыш-ки, град. С Содер-жание факти-ческих смол, мг на 100 см3 Дав-ление насы-щенных паров, Па (мм рт.ст.) Йод-ное число, г йода на 100 см3 бен-зина по мо-тор-ному ме-тоду по исс-ледо-ва-тель-скому мето-ду темпе-ратура начала пере-гонки, град. С 10% пере-гоня-ется при тем-пера-туре, град. С 50% пере-гоня-ется при тем-пера-туре, град. С 90% пере-гоня-ется при тем-пера-туре, град. С конец кипе-ния, 96%, 97,5%, 98% пере-гоня-ется при тем-пера-туре, град. С оста-ток, % оста-ток и поте-ри, % кинема-тичес-кая при темпе-ратуре 20 град. С, мм2/с услов-ная, в граду-сах ВУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Массовая доля се-ры, % масс Массо-вая доля арома-тичес-ких угле-водо-родов, % Содер-жание механи-ческих приме-сей Содер-жание воды Содер-жание водо-раст-вори-мых кислот и ще-лочей Испытание на медной пластинке Коэффи-циент фильт-руемос-ти Пре-дель-ная темпе-ратура филь-труе-мости, град. С Индук-цион-ный пери-од, мин. Цвет и проз-рач-ность Термо-окисли-тельная стабиль-ность в стати-ческих условиях (концен-трация осадка, мг/100м3) Золь-ность, % Теплота сгорания кДж/кг (ккал/кг) Мас-совая доля серо-водо-рода, % Кок-суе-мость, % ос-татка Высота некоп-тящего пламе-ни, мм Взаимо-действие с водой Люми-номет-ричес-кое число Заклю-чение о ка-честве горю-чего Отметка о полном израсхо-довании нефте-продукта (дата отгруз-ки, ког-да и ку-да пере-качано, дата за-чистки) об-щая в том числе мер-кап-тано-вой при 50 град. С при 100 град. С сос-тоя-ние по-верх-ности раз-дела сос-тоя-ние раз-де-ле-ния фаз 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Приложение N 7 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ АНАЛИЗА МАСЕЛ Резервуар (партия) N _______ Номер по жур-налу ре-гист-рации проб Наимено-вание нефте-продукта (марка по ГОСТ, ТУ) Дата из-готовле-ния (поступ-ления) и откуда поступил нефте-продукт (из ка-кого резер-вуара пере-качано) Наимено-вание органи-зации, прово-дившей анализ Дата окон-чания ана-лиза Плот-ность при 20 град. С, г/см3 Вязкость кинематическая, мм2/с Индекс вяз-кости Темпе-ратура вспыш-ки в закры-том тигле, град. С Темпе-ратура вспыш-ки в откры-том тигле, град. С Кислот-ное число, мг КОН на 1 г масла Кок-суе-мость, % Золь-ность суль-фат-ная, % Щелоч-ное число, мг КОН на 1 г масла Цвет на ко-лори-метре, ЦНТ, ед. ЦНТ Массо-вая доля меха-ничес-ких приме-сей, % Массо-вая доля воды, % Массо-вая доля водо-раст-вори-мых кислот и ще-лочей Число диэ-муль-са-ции, мин. Темпе-ратура засты-вания,град. С Коррозион-ность на пластинках при минус 40 град. С при темпе-ратуре 0 град. С при темпе-ратуре 20 град. С при темпе-ратуре 50 град. С при темпе-ратуре 100 град. С из свин-ца, г/м2 из меди, г/м2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Моющие свойс-тва по ПЗВ, баллы Ста-биль-ность по индук-цион-ному перио-ду об-разо-вания в теч. 50 ч Степень чисто-ты, мг на 100 г масла Массовая доля активных элементов, % Склонность к пено-образованияю Трибологические характеристики Совмес-тимость с рези-нами, % Стабильность против окисления Корро-зия на сталь-ной стер-жень Массо-вая доля серы, % Массо-вая доля фенола в без-водном масле, % Смазывающие свойства, оп-ределенные на 4-шариковой машине Заклю-чение о ка-честве масла Отметка о полном израсхо-довании нефте-продукта (дата отгруз-ки, ког-да и ку-да пере-качано, дата за-чистки) кальция цинк фос-фор ба-рий при 24 град. С при 94 град. С при 24 град. С после 94 град. С индекс зади-ра, кгс(н) наг-рузка свари-вания, н пока-затель изно-са, мм массо-вая доля осад-ка, % кис-лот-ное число мг КОН/г содер-жание лету-чих кис-лот, % крити-ческая наг-рузка, кгс пока-затель изно-са, мм 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Приложение N 8 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ АНАЛИЗА КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ Резервуар (партия) N _______ Номер по жур-налу ре-гист-рации проб Наимено-вание нефте-продукта (марка по ГОСТ, ТУ) Дата из-готовле-ния (поступ-ления) и откуда поступил нефте-продукт (из ка-кого резер-вуара пере-качан) Наимено-вание органи-зации, прово-дившей анализ Дата окон-чания ана-лиза Внешний вид, запах Цвет и проз-рач-ность Темпе-ратура капле-паде-ния, град. С Плот-ность (пене-тра-ция), г/см3 Пока-затель пре-ломле-ния Массо-вая доля меха-ничес-ких приме-сей, % Массо-вая доля водо-раст-вори-мых кислот и ще-лочей Массо-вая доля воды, % Вязкость, мм2/с Фракционные данные Кре-пость спирта, % Кислот-ность (кис-лотное число), мг КОН на 100 см3 (мг КОН на 1 г) Темпе-ратура засты-вания (нача-ла крис-талли-зации), град. С Темпе-ратура вспыш-ки в откры-том тигле, град. С Содер-жание динат-рий фосфа-та, г/литр при 50 (100) град. С при 20 (0) град. С начало пере-гонки (темпе-ратура кипе-ния), град. С фрак-ция, выкипа-ющая до 150 град. С, % остаток, выкипаю-щий выше 150 град. С, % (конец кипения, град. С) потери, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Содержание дикстрина, % Содержание хлоридов, % (смешиваемость с водой) Содержание молибденовокислого натрия, % (растворимость в топливе) Содержание свободных органических кислот, % Содержание свободной щелочи, % Водородный показатель, ед. рН Заключение о качестве нефтепродукта Отметка о полном израсходовании нефтепродукта (дата отгрузки, когда и куда перекачан, дата зачистки) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Приложение N 9 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ АНАЛИЗА ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ Номер по журналу регистрации проб Наименование группы отработанных нефтепродуктов Дата поступления пробы Дата окончания анализа пробы Наименование организации поставщика отработанных нефтепродуктов Откуда отобрана проба <*> (резервуар, транспортное средство, тара) Наименование контролируемого показателя по ГОСТ 21046 Заключение по результатам анализа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <*> Указываются номер резервуара, цистерны, транспорта, название танкера или баржи, номер партии нефтепродукта в таре. Если проба поступила из другой организации, то указывается наименование организации и номер акта отбора проб этой организации.

Приложение N 10 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

Приложение N 11 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОНДИЦИОННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ Наименование некондиционного нефтепродукта (марка по ГОСТ, ТУ) Количество, м3 Номер резервуара Номер паспорта на некондиционный нефтепродукт и дата его выдачи Показатель, по которому нефтепродукт не соответствует требованиям нормативной документации Отметка о принятых мерах 1 2 3 4 5 6 Примечание. В графе 6 приводятся следующие данные: номер и дата акта комиссии по расследованию причин порчи нефтепродукта и ее рекомендации по дальнейшему использованию нефтепродукта; решение руководства; реализация принятого решения

Приложение N 12 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (справочное)

Приложение N 13 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОБЫ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА (Л) Наименование нефтепродукта Приемо-сдаточный, контрольный анализ Анализ в объеме нормативного документа Бензины, топлива для реактивных двигателей, топлива дизельные 0,5 1,5 Масла 0,5 1,0 Мазуты 0,5 0,75

Приложение N 14 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

Приложение N 15 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (образец)

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОБЫ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА (Л) Наименование нефтепродукта Показатель качества Способ восстановления качества Моторные топлива Октановое число Плотность, кислотность, фракционный состав, вязкость, температура вспышки в закрытом тигле, концентрация фактических смол, содержание серы Содержание механических примесей Содержание воды Смешение с бензином той же марки, имеющим запас качества Смешение с нефтепродуктом той же марки, имеющим запас качества по данному показателю Отстаивание с последующим фильтрованием и перекачкой в чистый резервуар Отстаивание. Для ускорения процесса дизельное топливо и мазут нагревают до 40 - 50 град. С (сернистый мазут до 70 град. С). Обезвоживание авиакеросинов после отстаивания завершают сепарацией (прокачкой через фильтр-сепаратор) Масла Плотность, кислотное число, вязкость, температура вспышки в открытом тигле Содержание механических примесей Содержание воды Смешение при 60 - 80 град. С с одноименным продуктом, имеющим запас качества по данному показателю Отстаивание при температуре 60 - 80 град. С с последующим фильтрованием Отстаивание при температуре 70 - 80 град. С в течение 6 - 7 ч, затем выпаривание при 105 - 110 град. С не более 36 ч