ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004). Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия [18.04.12] Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», ОАО «ЛУКОЙЛ» ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 31 января 2002 г. № 42-ст 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4 Настоящий стандарт соответствует европейской нормали ЕН 228—2004, принятой Европейским комитетом по стандартизации 24 декабря 2003 г., с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны В настоящий стандарт включены требования Европейской Директивы по топливам 98/70/ЕС (приложение В [1]) (Измененная редакция, Изм. № 1). 5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России 150 ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И Топлива моторные БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ Технические условия Automotive fuels. Unleaded petrol. Specifications Дата введения 2002-07-01 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Дополнения, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом. Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины (далее — бензины), поставляемые на экспорт и российский рынок и предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Бензин не должен содержать металлосодержащие присадки. Настоящий стандарт устанавливает следующие марки бензинов — Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 и их виды: I — код ОКП 02 5116; II - код ОКП 02 5117; III - код ОКП 02 5119. Пример условного обозначения продукции при заказе и в технической документации: «Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 (Супер Евро-98) вид I, ГОСТ Р 51866—2002»; «Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 (Супер Евро-98) вид II, ГОСТ Р 51866—2002»; «Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 (Супер Евро-98) вид III, ГОСТ Р 51866—2002». (Измененная редакция, Изм. № 4). 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы: ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ГОСТ 511—82 Топлива для двигат150елей. Моторный метод определения октанового числа ГОСТ 1510—84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование ГОСТ 1567—97 (ИСО 6246—95) Топливо моторное. Метод определения фактических смол ГОСТ 2177—99 (ИСО 3405—88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб ГОСТ 6321—92 (ИСО 2160—85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа ГОСТ 16350—80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей ГОСТ 29040—91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов ГОСТ Р 8.580—2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение точности методов испытания нефтепродуктов ГОСТ Р 51069—97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром ГОСТ Р ЕН 237-2008 Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорционной спектрометрии. ГОСТ Р ЕН 1601-2007 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержаших соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID) ГОСТ Р ЕН 1601-2008 Нефтепродукты жидкие. Часть I. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP) ГОСТ Р ЕН 13132-2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержащих соединений методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок. ГОСТ Р 51925-2002 Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии. ГОСТ Р 51942-2002 Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии. ГОСТ Р 52063—2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции ГОСТ Р 52256-2004 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии. ГОСТ Р 52530-2006 Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа. ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004)Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны. ГОСТ Р 52714-2007 Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии. ГОСТ Р 52946-2008(ЕН ИСО 5163:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод. ГОСТ Р 52947-2008(ЕН ИСО 5164:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Исследовательский метод. (Измененная редакция, Изм. № 1,2). ГОСТ Р ЕН 12177-2008 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматическим методом ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров (Введены дополнительно, Изм. № 3). ГОСТ Р ИСО 3675-2007 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра ГОСТ Р 54283-2010 Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территориии Российской Федерации ГОСТ Р 54323-2011 Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии. (Введены дополнительно, Изм. № 4. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1 Физико-химические и эксплуатационные показатели бензинов приведены в таблице 1. (Измененная редакция, Изм. № 2). Т а б л и ц а 1 - Требования к бензинам марок Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 Наименование показателя Значение Метод испытания2) 1 Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу3) 95,01) По ГОСТ Р 52947 или ГОСТ 8226, или приложению А [20] - по моторному методу3) 85,01) По ГОСТ Р 52946 или ГОСТ 511, или приложению А [19] 2 Концентрация свинца, мг/дм3, не более Отсутствие По ГОСТ Р ЕН 237 или ГОСТ Р 51942 3 Плотность при 15 0С3), кг/м3 720-775 По ГОСТ Р 51069 или приложению А[8], А[14] или ГОСТ Р ИСО 3675 4 Концентрация серы3), мг/кг, не более вид I11) 150> По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 или приложению А [17], [12], [18], [24], [25], [26], [27] вид II 50 По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 или приложению А [24], [25], [26], [27] вид III 1010) По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 или приложению А [24], [26], [27] 5 Устойчивость к окислению, мин, не менее 360 По приложению А [11] 6 Концентрация смол, промытых растворителем 3), мг на 100 см3 бензина, не более 5 По ГОСТ 1567 или приложению А [10] 7 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С), единицы по шкале Класс 1 По ГОСТ 6321 или приложению А [4] 8 Внешний вид Прозрачный и чистый Визуальная проверка 9 Объемная доля углеводородов, %, не более: По ГОСТ Р 52714 (метод Б), ГОСТ Р 52063, или приложению А [21] с учётом сносок 4), 5), 6), [23], [28], [29] - олефиновых 18 - ароматических вид I 42,0 вид II 35,0 вид III 35,0 10 Объемная доля бензола3), %, не более 1,0 По ГОСТ Р 52714 (метод Б), ГОСТ Р ЕН 12177, ГОСТ 29040 или приложению А [13], А[2] или по приложению А[30] 11 Массовая доля кислорода3), %, не более 2,7 По ГОСТ Р ЕН 13132, ГОСТ Р ЕН 1601, ГОСТ Р 52256 или приложению А [3, 16] 12 Объемная доля оксигенатов3), 4), %, не более: По ГОСТ Р ЕН 13132 или ГОСТ Р ЕН 1601, или ГОСТ Р 52256, или приложению А [3, 16] - метанола7) Отсутствие - этанола8) 5 - изопропилового спирта 10 - изобутилового спирта 10 - третбутилового спирта 7 - эфиров (С5 и выше) 15 - других оксигенатов9) 10 12 Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более: По ГОСТ Р 54323 вид I и II 1,0 вид III Отсутствие 1)Бензин марки Супер Евро-98 вырабатывают с октановым числом 98 по исследовательскому методу (88 - по моторному) и показателями качества, установленными в таблице 1. (Измененная редакция, Изм. № 2). 2) См. пункт 6.2. 3) См. пункт 6.3. 4) Объемную долю оксигенатных соединений определяют по методу, приведенному в приложении А [21], пункт 13.2. 5) Если в испытуемом образце содержится этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ), зону ароматических углеводородов определяют по розово-коричневому кольцу, при отсутствии ЭТБЭ используют зону ниже красного кольца. Наличие или отсутствие ЭТБЭ может быть определено по методу, приведенному в 6). 6) Используют метод, приведенный в приложении А [21], без факультативного этапа депентанизации. Пункты 6.1; 10.1 и 14.1.1 метода не используют. 7) - 8) Могут быть добавлены стабилизирующие агенты. 9) Другие моноспирты и эфиры с температурой конца кипения не выше указанной в таблице 3. 10)В паспорте качества норму содержания серы не более 10 мг/кг следует маркировать как "отсутствие". 11)Автомобильные бензины, предназначенные для длительного хранения (5 лет) в Росрезерве и для нужд Министерства обороны РФ, должны иметь индукционный период не менее 1200мин и не должны содержать спирты и моющиеся присадки. Примечание. В автомобильном бензине должны отсутствовать железо и марганец. За отсутствие железа (по ГОСТ Р 52530) принимают концентрацию менее 0,01 г/дм3, марганца (по ГОСТ Р 51925) - менее 0,25 мг Mn/дм3, свинца- менее 2,5 мг/дм3, метанола-менее 0,17% масс. или 0,17%об. (Новая редакция, Изм. № 4). (Таблица 2 исключена, Изм. № 2). Т а б л и ц а 3 - Классы испаряемости Наименование показателя Значение для класса Метод испытания1) А B C и С1 D и D1 E и E1 F и F1 1 Давление насыщенных паров (ДНП), кПа: По ГОСТ 1756 или ГОСТ Р ЕН ИСО 13016-1, или приложению А [15] не менее 45,0 45,0 50,0 60,0 65,0 70,0 не более 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0 100,0 2 Фракционный состав3): По ГОСТ 2177 (метод А) или приложению А [7] - объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70 0С (И70) 20,0 - 48,0 20,0 - 48,0 22,0 - 50,0 22,0 - 50,0 22,0 - 50,0 22,0 - 50,0 100 0С (И100) 46,0 - 71,0 46,0 - 71,0 46,0 - 71,0 46,0 - 71,0 46,0 - 71,0 46,0 - 71,0 150 0С (И150), не менее 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 - конец кипения, 0С, не выше 210 210 210 210 210 210 - остаток в колбе, % (по объему), не более 2 2 2 2 2 2 3 Максимальный индекс паровой А B C1 D1 E1 F1 - пробки2) (ИПП) - - 1050 1150 1200 1250 ИПП= 10ДНП + 7 (И70) 1) См. пункт 6.2. 2) Для бензинов классов А, B, C, D, E и F индекс паровой пробки не нормируется. 3) См. пункт 6.3. 3.2. Красители и вещества-метки Автомобильный бензин может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.3. Присадки Автомобильный бензин может содержать моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.4 Фосфор Для защиты каталитических систем нейтрализаторов отработавших газов транспортных средств не допускается добавлять в бензин соединения, содержащие фосфор. 3.5 Кислотность С целью ограничения кислотности бензина кислотность этанола, используемого в качестве продукта, применяемого при компаундировании, не должна превышать 0,007 % (по массе) в пересчете на уксусную кислоту по методу, приведенному в приложении А [22]. 3.6 Требования, определяемые климатическими условиями, и методы испытаний 3.6.1 Требования к эмульгируемости Поставщики должны обеспечивать устойчивость эмульсии бензина с абсорбированной водой во всех климатических зонах. При возникновении опасности выделения воды в бензин следует вводить антикоррозионные присадки. 3.6.2 Требования к испаряемости Стандарт предусматривает производство 10 классов бензинов по испаряемости. Предельные значения характеристик испаряемости приведены в таблице 3. Диаграмма определения классов испаряемости бензинов приведена на рисунке 1. Рисунок 1 - Диаграмма определения классов испаряемости бензинов Рекомендации по сезонному применению бензинов различных классов в Российской Федерации приведены в приложении Б. 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4.1 Автомобильные бензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 4.2 Автомобильные бензины обладают наркотическим действием, раздражают верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и кожу человека. Постоянный контакт с бензином может вызвать острые воспаления и хронические экземы. 4.3 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производственных помещений - 100 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производственных помещений 300/100 мг/м3 в соответствии с приложением В [2]. Содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом по методическим указаниям Минздрава России по приложению В [3]. Не допускается наличие автомобильных бензинов в питьевой воде, определяют визуально (маслянистая пленка нефтепродукта на поверхности воды). 4.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 автомобильный бензин представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 255-370 0С. Температурные пределы воспламенения: нижний - минус 27 - минус 39 0С; верхний - минус 8 - минус 27 0С Концентрационные пределы распространения пламени; нижний - 1,0%, верхний - 6% (по объему). 4.5 При загорании бензина применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ и "3,5", пар. 4.6 В помещениях для хранения и использования бензинов запрещается обращение с открытым огнем; электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть взрывобезопасного исполнения. При работе с бензином не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. 4.7 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования бензина, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018 4.8 Оборудование и аппараты процессов слива и налива автомобильных бензинов должны быть герметизированы с целью исключения попадания бензина в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву, а его паров — в воздушную среду. 4.9 При разливе автомобильного бензина необходимо собрать его в отдельную тару; место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с приложением В [4]. 4.10 Помещения для работ с бензинами должны быть оборудованы общеобменной вентиляцией, места интенсивного выделения паров бензинов должны быть снабжены местными отсосами. 4.11 При работе с бензином применяют индивидуальные средства защиты согласно ГОСТ 12.4.011 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. Работу в зоне с высокой концентрацией паров бензина необходимо проводить с применением средств защиты органов дыхания: кратковременно - фильтрующих противогазов марки А; долговременно - шланговых противогазов. 4.12 При работе с бензином необходимо соблюдать правила личной гигиены. При попадании бензина на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть глаза теплой водой. 4.13 Все работающие с автомобильными бензинами должны периодически проходить медицинские осмотры в установленном порядке в соответствии с приказом Минздрава России. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 5.1 Бензины принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом), выданным на основании объединенной пробы, отобранной по ГОСТ 2517, или приведенным в приложении А [5] или [6]. Паспорт должен соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденным Правительством Российской Федерации от 27 февраля 2008г. N 188, и настоящего стандарта. В паспорте продукции изготовители и (или) продавцы бензина после обозначения марки бензина в соответствии с ГОСТ Р 54283 указывают: "(АИ-93-3);(АИ-95-4) ;(АИ-95-5)" или "(АИ-98-3);(АИ-98-4) ;(АИ-98-5)" (Новая редакция, Изм. № 4). 5.2 Устойчивость к окислению бензина изготовитель проверяет периодически не реже одного раза в квартал и дополнительно по требованию потребителя При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов испытаний не менее чем в трех партиях подряд. 5.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, приведенных в таблицах 1-3, проводят повторные испытания по всем показателям новой пробы, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию. 5.4. Бензин может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений. (Добавлен, Изм. № 2). 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 6.1 Бензины испытывают по стандартам, указанным в таблице 1 и приложении А. (Измененная редакция, Изм. № 2). 6.2 Все методы испытаний, на которые даны ссылки в настоящем стандарте, включают в себя требования к точности. Интерпретация результатов должна производиться на основании показателей точности используемых методов испытаний. 6.3 В спорных случаях для решения разногласий в оценке качества автомобильных бензинов следует использовать метод испытания, приведенный в таблицах 1,3, первым и процедуры, указанные в ГОСТ Р 8.580 и приложении А [9] (Измененная редакция, Изм. № 2). 6.4 При определении показателя "Давление насыщенных паров, (ДНП)" расчет DVPE проводят по ГОСТ Р ЕН 13016-1, п.12 (Введен впервые, Изм. № 4). 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение бензинов - по ГОСТ 1510. 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие бензина требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 8.2 Гарантийный срок хранения бензина всех марок - один год со дня изготовления. ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Методы испытаний бензинов [1] (Исключена, Изм. № 2). [2] ЕН 238-96 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания бензола методом инфракрасной спектрометрии. [3] ЕН 1601-97 Жидкие нефтепродукты. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания кислорода методом газовой хроматографии (O-FID) [4] ЕН ИСО 2160-98 Нефтепродукты. Метод определения коррозионного воздействия на медную пластинку [5] ЕН ИСО 3170-88 Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб [6] ЕН ИСО 3171-88 Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопровода [7] ЕН ИСО 3405-2001 Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава [8] ЕН ИСО 3675-98 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Определение плотности и относительной плотности ареометром [9] ЕН ИСО 4259-92 Нефтепродукты. Определение и применение показателей точности методов испытаний [10] ЕН ИСО 6246-98 Нефтепродукты. Определение содержания смол в легких и средних дистиллятных топливах. Метод испарения в струе воздуха. [11] ЕН ИСО 7536-95 Бензин. Определения окислительной стабильности. Метод индукционного периода [12](Исключена, Изм. № 2). [13] ЕН ИСО 12177-98 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом [14] ЕН ИСО 12185-96 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности осцилляционным методом в У-образной трубке [15] ЕН ИСО 13016-1-2001 Жидкие нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров Часть I: Определение давления насыщенных воздухом паров (ASVP) [16] ЕН ИСО 13132-2001 Жидкие нефтепродукты. Бензин неэтилированный. Определение кислородсодержащих соединений и общего содержания связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок [17] ЕН ИСО 14596-98 Нефтепродукты. Определение содержания серы дисперсионным длинноволновым рентгено-флюоресцентным методом [18] ЕН ИСО 24260-94 Нефтепродукты и углеводороды. Определение содержания серы методом сжигания по Викбольду [19] ЕН 25163-93 (ИСО 5163-90) Моторные и авиационные топлива. Определение антидетонационных характеристик. Моторный метод [20] ЕН 25164-93 (ИСО 5164-90) Моторные топлива. Определение антидетонационных характеристик. Исследовательский метод [21] АСТМ Д 1319-95 Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов методом абсорбации с флуоресцентным индикатором [22] АСТМ Д 1613-91 Растворители летучие и сырье для химической промышленности. Определение кислотности методом титрования [23] пр ЕН 14517 Жидкие нефтепродукты. Определение типов углеводородов и оксигенатов в бензине. Метод многомерной газовой хроматографии [24] ЕН ИСО 20846 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции [25] ЕН ИСО 20847 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии [26] ЕН ИСО 20884 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны [27] АСТМ Д 3120 Определеные cледовых количеств серы в светлых, жидких нефтяных углеводородах методом окислительной микрокулонометрии [28] АСТМ Д 6729 Метод определения индивидуальных компонентов в топливах для двигателей с принудительным зажиганием с помощью кпиллярной (100м) газовой хромотографии высокого разрешения [29] АСТМ Д 6730 Метод определения индивидуальных компонентов в топливах для двигателей с принудительным зажиганием с помощью кпиллярной (100м) газовой хромотографии высокого разрешения (с предколонкой) [30] АСТМ Д 6277-98 Определение бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием инфракрасной спектроскопии в среднем диапазоне. (Измененная редакция, Изм. № 1,2,4). ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое) Сезонное применение бензинов в регионах Российской Федерации по классам испаряемости Регионы России (по федеральным округам) Применение бензина класса испаряемости А B C D C1 D1 E1 F1 C D E F Летний период Переходные весенний/осенний периоды Зимний период 1 Центральный Москва - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Белгородская обл. С 15 апреля по 15 октября (6 мес) - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) - - - С 15 ноября по 15 марта (4 мес) - - - Брянская обл. С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Владимирская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Воронежская обл. С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Ивановская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Калужская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Костромская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Курская обл. С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Липецкая обл. С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Московская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Орловская обл. С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Рязанская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Смоленская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Тамбовская обл. С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Тверская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Тульская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Ярославская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - 2 Северо-Западный Санкт-Петербург - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Республика Карелия - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Республика Коми - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 мая по 1 июня (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Архангельская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 мая по 1 июня (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Вологодская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Калининградская обл. - С 15 апреля по 15 октября (6 мес) - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) - - - С 15 ноября по 15 марта (4 мес) - - Ленинградская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Мурманская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Новгородская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Псковская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Ненецкий автономный округ - - - С 1 июня по 31 августа (3 мес) - - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 15 апреля (6 мес) 3 Северо-Кавказский Республика Адыгея С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Республика Дагестан С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Республика Ингушетия С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Чеченская Республика С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Кабардино-Балкарская Республика С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Республика Калмыкия С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) - - - С 15 октября по 15 марта (5 мес) - - - Карачаево-Черкесская Республика С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Республика Северная Осетия-Алания С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - - - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - Краснодарский край С 1 апреля по 31 октября (7 мес) - - - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) - - - С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) - - - Ставропольский край С 15 апреля по 31 октября (6,5 мес) - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) - - - С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) - - - Астраханская обл. С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) - - - С 15 октября по 15 марта (5 мес) - - - Волгоградская обл. С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) - - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 5 октября (1 мес) - - - С 15 октября по 15 марта (5 мес) - - Ростовская обл. С 15 апреля по 15 октября (6 мес) - - - - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) - - - С 15 ноября по 15 марта (4 мес) - - 4 Приволжский Республика Башкортостан - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Республика Марий Эл - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Республика Мордовия - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Республика Татарстан - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Удмуртская Республика - С 1 мая по 15 сентября (4,5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Чувашская Республика - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Кировская обл. - С 1 мая по 31 августа (4 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) - Нижегородская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Оренбургская обл. - С 1 мая по 31 августа (4 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) - Пензенская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Пермская обл. - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Самарская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Саратовская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Ульяновская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - - - - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - Коми-Пермяцкий автономный округ - - С 15 мая по 31 августа (3,5 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 15 апреля (6 мес) 5 Уральский Курганская обл. - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Свердловская обл. - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Тюменская обл. - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Челябинская обл. - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Ханты-Мансийский автономный округ - - С 1 июня по 31 августа (3 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Ямало-Ненецкий автономный округ - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) 6 Сибирский Республика Алтай - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Республика Бурятия - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Республика Тува - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Республика Хакасия - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Алтайский край - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Красноярский край - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Иркутская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Кемеровская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Новосибирская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Омская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Томская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Читинская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Таймырский автономный округ - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Усть-Ордынский Бурятский автономный округ - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Эвенкийский автономный округ - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Агинский Бурятский автономный округ - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) 7 Дальневосточный Республика Саха (Якутия) - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - - - С 15 мая по 15 июня (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 15 мая (7 мес) Приморский край - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Хабаровский край - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Амурская обл. - - С 15 июня по 15 сентября (3 мес) - - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 сентября по 30 апреля (6 мес) Камчатская обл. - - С 15 июня по 15 сентября (3 мес) - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 сентября по 30 апреля (6 мес) - Магаданская обл. - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Сахалинская обл. - юг - С 1 июня по 30 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 октября по 15 ноября (1,5 мес) - - - С 15 ноября по 15 апреля (5 мес) - Сахалинская обл. - север - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Еврейская автономная обл. - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Корякский автономный округ - - С 15 июня по 15 сентября (3 мес) - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) - Чукотский автономный округ - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Острова Северного Ледовитого океана и морей - - - С 15 июля по 31 августа (1,5 мес) - - - С 1 июня по 15 июля (1,5 мес)/ с 1 сентября по 31 октября (2 мес) - - - С 1 ноября по 31 мая (7 мес) П р и м е ч а н и я 1 Сезонное применение бензинов по классам испаряемости, регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТ 16350. 2 Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходного периодов ограничиваются пределами от минус 50С до плюс 50С по установленным среднесуточным значениям температур. 3 Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считают: - от зимнего к весеннему периоду - выше минус 50С, - от весеннего к летнему периоду - выше плюс 50С, - от летнего к осеннему периоду - ниже плюс 50С, - от осеннего к зимнему периоду - ниже минус 50С. 4 Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной Администрации с региональными службами Гидрометцентра. ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Библиография [1] Директива 98/70/ЕС Европейского Парламента и Совета, которая дополняет Директиву Совета 93/12/EEC [2] ГН 2.2.5,1313—2003 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны [3] МУ 5923 —91 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций углеводородов С1 — С4 в воздухе рабочей зоны, вып. 12. [4] СанПиН 2.1.7.1322—03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". (ИУС № 4 2007 г.) (Измененная редакция, Изм. № 1). ОКС 75.160.20 Б12 ОКП 02 5101 Ключевые слова: европейская нормаль, бензин, бензин неэтилированный, технические характеристики, летучесть, испытания Изменение № 1 ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99) Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.11.2006 № 260-ст. Дата введения 2007-05-01 Изменение № 2 утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.09.2008 № 214-ст. Дата введения 2009-01-01 Изменение № 3 утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 1174-ст. Дата введения 2010-03-01 Изменение № 4 утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 № 304-ст. Дата введения 2012-03-01