Цистерны предназначены для перевозки жидкостей: нефти и продуктов её переработки, химически-активных и агрессивных жидких веществ (кислоты, щёлочи и др. сложные вещества), сжиженного газа (пропан-бутан, кислород), воды, молока (молоковоз), патоки. Цистерны используются также для перевозки муки (муковоз) и цемента.

Различают цистерны: 

По типу:

общего назначения — для перевозки нефтепродуктов

специальные — для определённых видов грузов

По конструкции:

цистерны имеющие раму

цистерны безрамной конструкции

По числу осей:

четырёхосные

восьмиосные

По ёмкости:

60 тонн

120 тонн

125 тонн

Технология загрузки 
Технология загрузки определяется свойствами груза и конструкцией загружаемой цистерны. В зависимости от принятой технологии пункты погрузки оборудуют соответствующими техническими средствами, причем некоторые элементы устанавливают и на цистернах. На предприятиях действуют заводские или отраслевые инструкции по загрузке цистерн, в строгом соответствии с которыми они наполняются. Существуют два основных технологических процесса: загрузка открытым способом -- самотеком через люки или наливные трубы при сообщении газовой полости котла с атмосферой и закрытым способом -- самотеком или передавливанием через наливные трубы отводом газа из котла в соответствующее место.

Технология разгрузки 
Слив железнодорожных цистерн не допускается при закрыто крышке люка-лаза из-за возможности образования недопустимого вакуума в котле. В зимних условиях можно разогреть груз подачей теплоносителя (пара или горячей воды) в кожух сливного прибора. После слива крышка люка и прибор закрываются и пломбируются.

### Железнодорожные вагоны - цистерны

|  | 8-осная железнодорожная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-871 | Грузоподъемность -- 120 т Масса тары вагона -- 48,8 т Объем кузова -- 140 м3 |
| --- | --- | --- |
|  | 8-осная цистерна для нефти, модель 15-880 | Грузоподъемность -- 125 т Масса тары вагона -- 51 т Объем кузова -- 159 м3 |
|  | 4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-869 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 25,3 т Объем кузова -- 88,6 м3 |
|  | 4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой, модель 15-1427 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 23,4 т Объем кузова -- 73,1 м3 |
|  | 4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-1566 | Грузоподъемность -- 63,5 т Масса тары вагона -- 24,23 т Объем кузова -- 73,17 м3 |
|  | 4-осная цистерна для цемента, модель 15-1405 | Грузоподъемность -- 61 т Масса тары вагона -- 24,15 т Объем кузова -- 62,36 м3 |
|  | 4-осная цистерна для серной кислоты, модель 15-1401 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 21,6 т Объем кузова -- 32,68 м3 |
|  | 4-осная цистерна для олеума, модель 15-1402 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 21,7 т Объем кузова -- 32,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для олеума с переходной площадкой, модель 15-Ц857 | Грузоподъемность -- 50 т Масса тары вагона -- 24,7 т Объем кузова -- 26 м3 |
|  | 4-осная цистерна для слабой азотной кислоты, модель 15-1404 | Грузоподъемность -- 61,5 т Масса тары вагона -- 21 т Объем кузова -- 46,86 м3 |
|  | 4-осная цистерна для соляной кислоты, модель 15-1554 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 21,66 т Объем кузова -- 54,07 м3 |
|  | 4-осная цистерна для меланжа, модель 15-1514 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 21,875 т Объем кузова -- 44,8 м3 |
|  | 4-осная цистерна для фенола, модель 15-898 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 23,2 т Объем кузова -- 62,39 м3 |
|  | 4-осная цистерна для этиловой жидкости, модель 15-1414 | Грузоподъемность -- 60,65 т Масса тары вагона -- 22,24 т Объем кузова -- 38,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для пропана, модель 15-1407 | Грузоподъемность -- 22,9 т Масса тары вагона -- 35,2 т Объем кузова -- 54 м3 |
|  | 8-осная цистерна для аммиака, модель 15-1581 | Грузоподъемность -- 92,3 т Масса тары вагона -- 77 т Объем кузова -- 161,5 м3 |
|  | 4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1597 | Грузоподъемность -- 43 т Масса тары вагона -- 38,4 т Объем кузова -- 75,5 м3 |
|  | 4-осная цистерна для хлора, модель 15-1556 | Грузоподъемность -- 57,5 т Масса тары вагона -- 29,4 т Объем кузова -- 46 м3 |
|  | 4-осная цистерна для патоки, модель 15-1413 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 21,42 т Объем кузова -- 46,11 м3 |
|  | 4-осная цистерна для молока, модель 15-886 | Грузоподъемность -- 31,2 т Масса тары вагона -- 23,3 т Объем кузова -- 30,24 м3 |
|  | 4-осная цистерна для молока с переходной площадкой, модель 15-Ц858 | Грузоподъемность -- 26 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 25,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для спирта, модель 15-1454 | Грузоподъемность -- 59 т Масса тары вагона -- 23,2 т Объем кузова -- 73,1 м3 |
|  | 4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1593 | Грузоподъемность -- 66,7 т Масса тары вагона -- 25,5 т Объем кузова -- 63,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1535 | Грузоподъемность -- 57,5 т Масса тары вагона -- 26,4 т Объем кузова -- 61,17 м3 |
|  | 4-осная цистерна для жёлтого фосфора, модель 15-1412 | Грузоподъемность -- 59 т Масса тары вагона -- 21,4 т Объем кузова -- 38,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для кальцинированной соды, модель 15-884 | Грузоподъемность -- 54 т Масса тары вагона -- 31,3 т Объем кузова -- 101,57 м3 |
|  | 4-осная цистерна для поливинилхлорида, модель 15-1498 | Грузоподъемность -- 55,5 т Масса тары вагона -- 30 т Объем кузова -- 99,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482 | Грузоподъемность -- 67 т Масса тары вагона -- 25,8 т Объем кузова -- 38,5 м3 |
|  | 4-осная цистерна для пасты сульфанола, модель 15-1565 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 55,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для жидкого пека, модель 15-1532 | Грузоподъемность -- 63 т Масса тары вагона -- 27,5 т Объем кузова -- 54,4 м3 |
|  | 4-осная цистерна для нафталина, модель 15-1536 | Грузоподъемность -- 68,5 т Масса тары вагона -- 24,5 т Объем кузова -- 65,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для ядохимикатов, модель 15-1538 | Грузоподъемность -- 63 т Масса тары вагона -- 24,8 т Объем кузова -- 44,54 м3 |
|  | 4-осная цистерна для винилхлорида, модель 15-1421 | Грузоподъемность -- 58,4 т Масса тары вагона -- 28,9 т Объем кузова -- 73 м3 |
|  | 8-осная цистерна для порошкообразных грузов, модель 15-1445 | Грузоподъемность -- 68 т Масса тары вагона -- 24,61 т Объем кузова -- 61 м3 |
|  | 4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1200 | Грузоподъемность -- 31 т Масса тары вагона -- 36 т Объем кузова -- 50 м3 |