# ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. [19.04.12]

Предисловие Сведения о стандарте 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Коды ОКП 4 Условные обозначения 5 Технические требования 6 Красители и маркеры 7 Присадки 8 Значения показателей прецизионности методов испытаний 9 Требования безопасности 10 Охрана окружающей среды 11 Правила приемки 12 Методы испытаний 13 Транспортирование и хранение 14 Гарантии изготовителя Приложение А. Показатели прецизионности методов испытаний топлив, содержащих метиловые эфиры жирных кислот Приложение Б. Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой ЕН 590 Приложение В. Арбитражные методы испытаний Приложение Г. Сезонное применение дизельных топлив в регионах Российской Федерации в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости Библиография Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения". Сведения о стандарте 1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (ОАО "ВНИИНП") на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4; Открытым акционерным обществом "ЛУКОЙЛ" (ОАО "ЛУКОЙЛ"). 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы". 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2005 г. N 217-ст. 4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ЕН 590:2009 "Автомобильные топлива. Дизель. Требования и методы испытаний" (EN 590:2009 "Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods") путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей), которые выделены в тексте курсивом. 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) Группа Б13 Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО Технические условия Diesel fuel EVRO. Specifications EN 590:2009 AUTOMOTIVE FUELS - DIESEL - REQUIREMENTS AND TEST METHODS (MOD) ОКС 75.160.20 ОКП 02 5102 Дата введения 2006-07-01 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее - топливо). 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.4.010-75. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ГОСТ 12.4.020-82. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-90). Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка ГОСТ 12.4.068-79. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования ГОСТ 12.4.103-83. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация ГОСТ 12.4.111-82. Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия ГОСТ 12.4.112-82. Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94). Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости ГОСТ 1461-75. Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности ГОСТ 1510—84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88). Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб ГОСТ 3122-67. Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85). Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке ГОСТ 6356-75. Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93). Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона ГОСТ 22254-92. Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре ГОСТ Р 8.580-2001. Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний нефтепродуктов ГОСТ Р 51069-97. Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром ГОСТ Р 51947-2002. Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ Р 52709-2007 Топливо дизельное. Определение цетанового числа ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атомосферном давлении ГОСТ Р ИСО 3675-2007 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра. ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний. ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007 Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив ГОСТ Р ЕН 12916-2008 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции ГОСТ Р ЕН 15195-2011 Нефтепродукты жидкие. Средние дистиллятные топлива. Метод определения задержки воспламенения и получаемого цетанового числа (DCN) сжиганием в камере постоянного объёма ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны ГОСТ Р 54283-2010 Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Измененная редакция, Изм. № 1). ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции. П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемясячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 3. КОДЫ ОКП В зависимости от сорта, класса и вида топлива установлены коды ОКП (по ОК 005), приведенные в таблице 1. Т а б л и ц а 1 Код ОКП Сорт, класс и вид топлива 02 5160 02 5161 Вид I, класс 3, класс 4 02 5162 Вид I, класс 0, класс 1, класс 2 02 5163 Вид I, сорт A, сорт B, сорт C, сорт D, сорт E, сорт F 02 5170 02 5171 Вид II, класс 3, класс 4 02 5172 Вид II, класс 0, класс 1, класс 2 02 5173 Вид II, сорт A, сорт B, сорт C, сорт D, сорт E, сорт F 02 5180 02 5181 Вид III, класс 3, класс 4 02 5182 Вид III, класс 0, класс 1, класс 2 02 5183 Вид III, сорт A, сорт B, сорт C, сорт D, сорт E, сорт F (Новая редакция, Изм. № 1). 4. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Пример записи продукции при заказе и в технической документации "Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) - Сорт A (B, C, D, E, F), вид I (вид II, вид III) - класс 0 (1,2,3,4), вид I (вид II, вид III)" (Новая редакция, Изм. № 1). 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5.1. Топливо должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологии, утвержденной в установленном порядке. 5.2. По физико-химическим и эксплуатационным показателям топливо должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. Т а б л и ц а 2 ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ Наименование показателя Значение Метод испытания 1. Цетановое число 1), не менее 51,0 По [1], [2] или ГОСТ 3122, ГОСТ Р 52709, ГОСТ Р 15195 2. Цетановый индекс 2), не менее 46,0 По [3], [4] 3. Плотность при 15 °С, кг/куб.м 820 - 845 По [5], [6], [7], [8] или ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675-2007 4. Полициклические ароматические углеводороды 3), % (по массе), не более 8,0 По [9], [10] 5. Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: вид I 350,0 По [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] или ГОСТ Р 51947 вид II 50,0 По [13], [14], [15], [16], ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 вид III 4) 10,0 По [13], [14], [15], [16], ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 и [51] 6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше 55 По [18], [19] или ГОСТ 6356, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки 5), % (по массе), не более 0,30 По [20], [21], [22] или ГОСТ 19932 8. Зольность, % (по массе), не более 0,01 По [23], [24] или ГОСТ 1461 9. Содержание воды, мг/кг, не более 200 По [25] 10. Общее загрязнение, мг/кг, не более 24 По [26] 11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) 6), единицы по шкале Класс 1 По [27], [28] 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/куб. м, не более 25 По ГОСТ Р ЕН ИСО 12205, [29], [30] 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более 460 По [31], [32], ГОСТ Р ИСО 12156-1 14. Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/с 2,00 - 4,50 По [33], [34] или ГОСТ 33 15. Фракционный состав: По [35], [36] или ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 при температуре 250 °С , % (по объему), менее 65 при температуре 350 °С, % (по объему), не менее 85 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше 360 16. Содержание метиловых эфиров жирных кислот 7), % (по объему), не более 7,0 По [37] 1) Для топлива, получаемого прямой перегонкой нефти, допускается на месте производства заменять определение цетанового числа по ГОСТ 3122 и [1] расчетным методом цетанового индекса по [3]. 2) Для расчета цетанового индекса необходимо определить точки отгона 10%, 50% и 90% (по объему). 3) Показатель "полициклические ароматические углеводороды" определяют по [9] как разность значений общего содержания? ароматических углеводородов и моноароматических углеводородов. 4) Топливо вида III с содержанием серы не более 10 мг/кг в сопроводительных документах допускается обозначать как "не содержащее серы". 5) Предельное значение для показателя "коксуемость 10%-ного остатка разгонки" определяют до введения присадки, улучшающей воспламенение. Наличие присадки определяют по [38]. Использование присадок не освобождает изготовителя от соблюдения требований к коксуемости 10%-ного остатка разгонки не более 0,30% (по массе) до введения присадок. 6) Показатель "коррозия медной пластинки" допускается определять по ГОСТ 6321 с нормой "выдерживает". 7) Показатель "содержание метиловых эфиров жирных кислот" определяется только при их введении в топливо. Качество метиловых эфиров жирных кислот должно соответствовать требованиям [39]. Значения показателей прецизионности методов испытания при введении метиловых эфиров жирных кислот указаны в Приложении А. Идентификацию и разделение метиловых эфиров жирных кислот проводят по [40]. 5.3. Климатические условия и методы испытаний Топливо для умеренных климатических условий должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 3. Т а б л и ц а 3 ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА Наименование показателя Значение для сорта Метод испытания А B C D E F Предельная температура фильтруемости, °С, не выше 5 0 -5 -10 -15 -20 По [41] или ГОСТ 22254 Топливо для холодного и арктического климата должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 4. Т а б л и ц а 4 ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ ХОЛОДНОГО и АРКТИЧЕСКОГО КЛИМАТА Наименование показателя Значение для класса Метод испытания 0 1 2 3 4 1. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше -20 -26 -32 -38 -44 По [41] или ГОСТ 22254 2. Температура помутнения, °С, не выше -10 -16 -22 -28 -34 По [42] 3. Плотность при 15 °С, кг/куб. м 800 - 845 800 - 845 800 - 840 800 - 840 800 - 840 По [5], [6], [7], [8] или ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675 4. Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/с 1,50 - 4,00 1,50 - 4,00 1,50 - 4,00 1,40 - 4,00 1,20 - 4,00 По [33], [34] или ГОСТ 33 5. Цетановое число 1), не менее 49,0 49,0 48,0 47,0 47,0 По [1], [2] или ГОСТ 3122, ГОСТ Р 52709, ГОСТ Р ЕН 15195 6. Цетановый индекс 2), не менее 46,0 46,0 46,0 43,0 43,0 По [3], [4] 7. Фракционный состав: По [35], [36] или ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 до температуры 180 °С, % (по объему), не более 10 10 10 10 10 до температуры 340 °С, % (по объему), не более 95 95 95 95 95 8. Температура вспышки в закрытом тигле, °C ,не ниже 55 55 40 30 30 По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или [18],[19], ГОСТ 6356 1) См. сноску 1) к таблице 2. 2) См. сноску 2) к таблице 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). Топливо не должно содержать металлосодержащие присадки. (Измененная редакция, Изм. № 1). Показатели 7, 8, 12 таблицы 2 гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5.4. Рекомендации по сезонному применению топлива приведены в Приложении Г. 6. КРАСИТЕЛИ И МАРКЕРЫ Допускается применение красителей, кроме зеленого и голубого цвета, и маркеров. 7. ПРИСАДКИ Для улучшения эксплуатационных свойств топлив допускается использовать присадки, не причиняющие вреда здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений. 8. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЦИЗИОННОСТИ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ Методы испытаний, на которые даны ссылки в стандарте, включают показатели прецизионности. В спорных случаях при интерпретации результатов испытаний следует использовать ГОСТ Р 8.580 и [43]. 9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 9.1. Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 9.2. Топливо раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Постоянный контакт с топливом может вызвать острые воспаления и хронические экземы. 9.3. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны - 900/300 мг/куб.м в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313 [44]. Содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом по МУ 5923 (выпуск 12) [45] или аналогичным метрологически аттестованным методом. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется по Р 2.2.755 [46]. 9.4. В соответствии с ГОСТ 12.1.044 топливо представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 310 °С, температурные пределы распространения пламени: нижний - 69 °С, верхний - 105 °С. Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с воздухом - 2 - 3% (по объему). 9.5. При загорании топлива применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ и "3,5", перегретый пар. 9.6. В помещениях для хранения и использования топлива запрещается использовать открытый огонь; электрические сети и искусственное освещение должны быть взрывозащищенного исполнения. При работе с топливом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. 9.7. Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования топлива, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018. 9.8. При разливе топлива необходимо собрать его в отдельную тару, а место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 [47]. 9.9. Помещения для работ с топливом должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021. Места интенсивного выделения паров топлива должны быть оборудованы местными отсосами. В помещениях для хранения топлива не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители. 9.10. При работе с топливом применяют индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. В местах с концентрацией паров топлива, превышающей предельно допустимую концентрацию, необходимо применять фильтрующие противогазы марки ПФМГ с коробкой БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные, указанные в ГОСТ 12.4.034. 9.11. При работе с топливом необходимо соблюдать правила личной гигиены. 9.12. При попадании топлива на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза теплой водой. Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068, а также средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020. 9.13. Все работающие с топливом должны в установленном порядке проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России. 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 10.1. С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Содержание алканов в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны с учетом рассеивания не должно превышать 1,0 мг/куб.м в соответствии с ГН 2.1.6.1338 [48]. 10.2. Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий топлива является использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением и хранением топлива, герметичного оборудования, а также строгое соблюдение технологического режима. 10.3. При производстве, хранении и применении топлива должны быть предусмотрены меры, исключающие его попадание в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы. 11. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 11.1. Партией считают любое количество топлива, однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденным Правительством Российской Федерации от 27 февраля 2008г. N 188, и ГОСТ 1510. В паспорте продукции изготовители и (или) продавцы дизельного топлива после обозначения марки дизельного топлива в соответствии с ГОСТ Р 54283 указывают: (ДТ-3) или (ДТ-4), или (ДТ-5). (Измененная редакция, Изм. № 1). 11.2. Отбор проб - по ГОСТ 2517 или по [49], [50]. 11.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, приведенных в таблицах 2 - 4, по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию. 12. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 12.1 Нормативные документы на методы испытаний топлива приведены в таблицах 2 - 4 и [49], [50]. 12.2. Все методы испытаний, на которые распространяется настоящий стандарт, включают в себя требования к точности. Интерпретация результатов испытаний должна производиться на основании показателей точности используемых методов. 12.3. В качестве арбитражных применяются методы испытаний, приведенные в Приложении В. 13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение топлива - по ГОСТ 1510. 14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 14.1. Изготовитель гарантирует соответствие топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 14.2. Гарантийный срок хранения устанавливают в договорах на поставку топлива. ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЦИЗИОННОСТИ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ТОПЛИВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ Т а б л и ц а А.1 ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЦИЗИОННОСТИ Наименование показателя Метод испытания Сходимость, r Воспроизводимость, R Температура вспышки в закрытом тигле, °С По ЕН ИСО 2719 2,0 3,5 Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/c По ЕН ИСО 3104 0,11% 1,8% ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА СО СТРУКТУРОЙ ЕН 590 Т а б л и ц а Б.1 Структура настоящего стандарта Структура ЕН 590 Раздел 1. Область применения Раздел 1. Область применения Раздел 2. Нормативные ссылки - Раздел 3. Коды ОКП - Раздел 4. Условные обозначения Раздел 5, пункт 5.5, таблицы 2 и 2b Раздел 5. Технические требования Раздел 5. Требования и методы испытания, таблица 1 Раздел 6. Красители и маркеры Раздел 5, пункт 5.1 - Раздел 4. Маркировка насоса Раздел 7. Присадки Раздел 5, пункт 5.2 Раздел 8. Значения показателей прецизионности методов испытаний Раздел 5, пункт 5.6; Приложение А Раздел 9. Требования безопасности - Раздел 10. Охрана окружающей среды - Раздел 11. Правила приемки Раздел 3. Отбор проб Раздел 12. Методы испытаний Раздел 5, пункт 5.4 Раздел 13. Транспортирование и хранение - Раздел 14. Гарантии изготовителя - Приложение А. Показатели прецизионности методов испытаний топлив, содержащих метиловые эфиры жирных кислот Приложение А. Подробности межлабораторной испытательной программы Приложение Б. Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой ЕН 590 - Приложение В. Арбитражные методы испытаний - Приложение Г. Сезонное применение дизельных топлив в регионах Российской Федерации в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости - ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) АРБИТРАЖНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Т а б л и ц а В.1 Наименование показателя Метод испытания Цетановое число По ГОСТ Р 52709 (на установке типа CFR F-5)*, ЕН ИСО 5165 [1] Цетановый индекс По ЕН ИСО 4264 [3] Плотность при 15 °С, кг/м3 По ГОСТ Р ИСО 3675-2007*, ЕН ИСО 3675 [5] Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) По ГОСТ Р ЕН 12916*, ЕН 12916 [9] Содержание серы, мг/кг По ГОСТ Р 52660*, ЕН ИСО 20884 [15] Температура вспышки в закрытом тигле, °С По ГОСТ Р ЕН 2719*, ЕН ИСО 2719 [18] Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе) По ЕН ИСО 10370 [20] Зольность, % (по массе) По ЕН ИСО 6245 [23] Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) По ЕН ИСО 2160 [27] Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 По ГОСТ Р ЕН ИСО 12205*, ЕН ИСО 12205 [29] Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм По ГОСТ Р ЕН ИСО 12156-1*,ЕН ИСО 12156 [31] Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с По ЕН ИСО 3104 [33] Фракционный состав: при температуре 250 °С, % (по объему) при температуре 350 °С, % (по объему) 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С По ГОСТ Р ЕН ИСО 3405*, ЕН ИСО 3405 [35] Предельная температура фильтруемости, °С По ГОСТ 22254*, ЕН 116 [41] * Арбитражный метод на территории Российской Федерации. (Измененная редакция, Изм.№ 1) ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) СЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ФИЛЬТРУЕМОСТИ Т а б л и ц а Г.1 Регионы России (по федеральным округам) Применение дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости летний период переходные весенний/осенний периоды зимний период сорт А сорт B сорт C сорт D сорт Е сорт F и класс 0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 не выше +5 °С не выше 0 °С не выше -5 °С не выше -10 °С не выше -15 °С не выше -20 °С не выше -26 °С не выше -32 °С не выше -38 °С не выше -44 °С 1 Центральный Москва и Московская обл. - - С 1мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Белгородская обл. - С 15 апреля по 15 октября (6 мес) ← - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) - С 15 ноября по 15 марта (4 мес) → - - - - Брянская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Владимирская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Воронежская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Ивановская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Калужская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Костромская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← - - Курская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) ← - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Липецкая обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) → - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Орловская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) → - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Рязанская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Смоленская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Тамбовская обл. - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) → - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - - Тверская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Тульская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Ярославская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - 2 Северо-Западный Санкт-Петербург и Ленинградская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Республика Карелия - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Республика Коми - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - С 1 мая по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → - Воркутинский район - - С 1 июня по 31 августа (3 мес) → - С 1 мая по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) → - Архангельская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - С 1 мая по 1 июня (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → - Вологодская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - Мурманская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - - Новгородская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Псковская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Ненецкий автономный округ - - - С 1 июня по 31 августа (3 мес) ← - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - С 15 октября по 15 апреля (6 мес) → - 3 Северо-Кавказский Республика Адыгея - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Республика Дагестан - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Республика Ингушетия - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Чеченская Республика - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Кабардино-Балкарская Республика - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Республика Калмыкия - С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) ← - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) - С 15 октября по 15 марта (5 мес) → - - - - Карачаево-Черкесская Республика - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Республика Северная Осетия-Алания - С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Краснодарский край - С 1 апреля по 31 октября (7 мес) ← - С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) - С 1 декабря по 1 марта (3 мес) - - - - Ставропольский край - С 15 апреля по 31 октября (6,5 мес) ← - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) - С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) - - - - Астраханская обл. - С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) ← - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) - С 15 октября по 15 марта (5 мес) → - - - - Волгоградская обл. - С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) ← - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) - С 15 октября по 15 марта (5 мес) → - - - - Ростовская обл. - С 15 апреля по 15 октября (6 мес) ← - С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) - С 15 ноября по 15 марта (4 мес) → - - - - 4 Приволжский Республика Башкортостан - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Республика Марий Эл - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← - - Республика Мордовия - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← - - Республика Татарстан - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← - - Удмуртская Республика - - С 1 мая по 15 сентября (4,5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - Чувашская Республика - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) → - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← - - Нижегородская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) - - Оренбургская обл. - - С 1 мая по 31 августа (4 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → - - С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) → - - Пензенская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Пермская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Самарская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Саратовская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Ульяновская обл. - - С 1 мая по 30 сентября (5 мес) - С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) - С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → - - - Коми-Пермяцкий автономный округ - - С 15 мая по 31 августа (3,5 мес) - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → - - С 15 октября по 15 апреля (6 мес) → - - 5 Уральский Курганская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Свердловская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - Тюменская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Челябинская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Ханты-Мансийский автономный округ - - С 1 июня по 31 августа (3 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) → - Ямало-Ненецкий автономный округ - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) - 6 Сибирский Республика Алтай - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Республика Бурятия - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → - Республика Тува - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → - Республика Хакасия - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → - Алтайский край - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - Красноярский край - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) Иркутская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Кемеровская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Новосибирская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) - Омская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - Томская обл. - - С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - Читинская обл. - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Таймырский автономный округ - - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Усть-Ордынский Бурятский автономный округ - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Эвенкийский автономный округ - - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Агинский Бурятский автономный округ - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) ← 7 Дальневосточный Республика Саха (Якутия) - - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) ← - - С 15 мая по 15 июня (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - С 15 октября по 15 мая (7 мес) Хабаровский край - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) ← Охотский район - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) → - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Амурская обл. - - С 15 июня по 15 сентября (3 мес) → - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) ← Камчатская обл. - - С 15 июня по 15 сентября (3 мес) → - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) - Магаданская обл. - - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Сахалинская обл. - юг - - С 1 июня по 30 сентября (4 мес) - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 октября по 15 ноября (1,5 мес) - С 15 ноября по 15 апреля (5 мес) - - - Сахалинская обл. - север - - С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → - - С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → - - Еврейская автономная обл. - - С 1 июня по 30 сентября (4 мес) → - - С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) - - С 1 ноября по 30 апреля (5,5 мес) → - Корякский автономный округ - - - С 15 июня по 15 сентября (3 мес) - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → - - - С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) Чукотский автономный округ - - - С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) - С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → - - - С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) Острова Северного Ледовитого океана и морей - - - - С 15 июля по 31 августа (1,5 мес) - С 1 июня по 15 июля (1,5 мес)/ с 1 сентября по 31 октября (2 мес) - С 1 ноября по 31 мая (7 мес) → - П р и м е ч а н и я 1 Сезонное применение дизельных топлив по предельной температуре фильтруемости по регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТ 16350 (для промышленных изделий). 2 Применение сорта и класса дизельного топлив а по предельной температуре фильтруемости определено в соответствии с таблицами 3 и 4 настоящего стандарта и с учетом местных климатических условий эксплуатации техники. 3 Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходных периодов ограничиваются пределами от минус 5 °С до плюс 5 °С по установленным среднесуточным статистическим значениям температур. Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считаются: - от зимнего периода к весеннему - выше минус 5 °С; - от весеннего к летнему периоду - выше плюс 5°С; - от летнего к осеннему периоду - ниже плюс 5°С; - от осеннего к зимнему периоду - ниже минус 5°С. 4 Знаки → и ← обозначают, что рекомендуется применять топливо другого сорта или класса в случаях устойчивых среднесуточных повышенных или пониженных температур в данном районе. В соответствии с климатическими условиями допускается изменение числа суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра. Изменение № 1 утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 № 302-ст. Дата введения 2012-03-01 БИБЛИОГРАФИЯ <*> [1] ЕН ИСО 5165:1998 Нефтепродукты. Определение склонности к воспламенению дизельных топлив. Моторный метод определения цетанового числа (ИСО 5165:1998) [2] АСТМ Д 613-03b Топливо дизельное. Стандартный метод определения цетанового числа [3] ЕН ИСО 4264:1996 Нефтепродукты. Дистиллятные топлива. Расчет цетанового индекса (ИСО 4264-1995) [4] АСТМ Д 4737-2003 Нефтепродукты. Дистиллятные топлива. Расчет цетанового индекса (ИСО 4264-1995) [5] ЕН ИСО 3675:1998 Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности ареометром (ИСО 3675-1998) [6] ЕН ИСО 12185:1996 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности осцилляционным методом в U-образной трубке (ИСО 12185-1996 с изменением 1-2001) [7] АСТМ Д 1298-1999 Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в единицах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром [8] АСТМ Д 4052-96 (2002) Метод определения плотности и относительной плотности жидкостей с применением цифрового плотномера (IP 365) [9] ЕН 12916:2000 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием рефрактометрического детектора [10] IP 391-95 Нефтепродукты. Определение ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с определением показателя преломления [11] ЕН ИСО 8754:1997 Нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии [12] ЕН ИС0 14596 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом длинноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии [13] ЕН ИСО 20846:2004 Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом ультрафиолетовой флуоресценции [14] ЕН ИСО 20847:2004 Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией энергии [15] ЕН ИСО 20884:2004 Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины волны [16] АСТМ Д 2622-2003 Определение серы в нефтепродуктах рентгеновской спектрометрией [17] АСТМ Д 4294-2003 Определение содержания серы в нефтепродуктах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия [18] ЕН ИСО 2719:2002 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса (ИСО 2719:2002) [19] АСТМ Д 93-2002 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле по Мартенс-Пенскому [20] ЕН ИСО 10370:1995 Нефтепродукты. Определение коксового остатка (микрометод) (ИСО 10370-1993) [21] АСТМ Д 189-2001 Метод определения коксового остатка по Конрадсону [22] АСТМ Д 4530-2003 Определение коксового остатка нефтепродуктов микрометодом [23] ЕН ИСО 6245:2002 Нефтепродукты. Определение зольности (ИСО 6245-2001) [24] АСТМ Д 482-2003 Метод определения зольности в нефтепродуктах [25] ЕН ИСО 12937:2000 Нефтепродукты. Определение воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (ИСО 12937-2000) [26] ЕН 12662:1998 Жидкие нефтепродукты. Определение загрязнений в средних дистиллятах [27] ЕН ИСО 2160:1998 Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку (ИСО 2160-1998) [28] АСТМ Д 130-2004 Метод определения коррозионной агрессивности нефтепродуктов в отношении меди с помощью медной пластинки [29] ЕН ИСО 12205:1996 Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив (ИСО 12205-1995) [30] АСТМ Д 2274-2003 Метод определения окислительной стабильности дистиллятных топлив (ускоренный метод) [31] ЕН ИСО 12156:1/2000 Дизельные топлива. Метод определения смазывающей способности на аппарате HFRR (ИСО 12156-1/1997 с изменением 1 - 1998) [32] АСТМ Д 6079-2004 Метод определения смазывающей способности дизельных топлив [33] ЕН ИСО 3104:1996 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (ИСО 3104-1994) [34] АСТМ Д 445-2004 Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости) [35] ЕН ИСО 3405:2000 Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении (ИСО 3405-2000) [36] АСТМ Д 86:2004 Метод дистилляции нефтепродуктов при атмосферном давлении [37] ЕН 14078:2003 Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метилового эфира жирных кислот в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектроскопии [38] ЕН ИСО 13759:1996 Нефтепродукты. Определение алкилнитрата в дизельных топливах методом спектрометрии (ИСО 13759-1996) [39] ЕН 14214:2003 Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот для дизельных двигателей. Технические требования и методы испытания [40] ЕН 14331:2004 Жидкие нефтепродукты. Разделение и идентификация метиловых эфиров жирных кислот из средних дистиллятных топлив. Жидкостная хроматография. Газовая хроматография [41] ЕН 116:1997 Дизельные топлива и топлива коммунально-бытового назначения. Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре [42] ЕН 23015:1994 Нефтепродукты. Определение температуры помутнения (ИСО 23015-1992) [43] ЕН ИСО 4259:1995 Нефтепродукты. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний [44] ГН 2.2.5.1313-03 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны [45] МУ 5923-91 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций углеводородов С1 - С4 (раздельно) в воздухе рабочей зоны [46] Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса [47] СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов [48] ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест [49] ИСО 3170:2004 Нефтяные жидкости. Отбор проб вручную (ручной отбор проб) [50] ЕН ИСО 3171:1999 Нефтяные жидкости. Автоматический отбор проб из трубопровода (ИСО 3171-1988) [51] АСТМ Д 7220 Определение содержания серы в моторных топливах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с поляризацией